Sadržaj:

1.	Vrste brodova	3

1.1	Brodovi za prijevoz generalnog tereta	3

1.2	Brodovi za prijevoz kombiniranog tereta	4

1.3	Brodovi za prijevoz kontejnera	5

1.4	RO-RO brodovi	6

1.5	Brodovi za prijevoz tekućeg tereta	7

1.5.1	Tanker	7

1.5.2	Karakteristike tankera za naftu	8

1.5.3	Dvostruka oplata	9

1.6	Tankeri za prijevoz kemikalija	9

1.7	Tankeri za prijevoz plina	11

1.8	Brodovi za prijevoz rasutog tereta	11

1.9	Putnički brodovi	12

1.10	Brodovi posebne namjene	13

1.10.1	Tegljači (Tugs)	14

1.10.2	Jaružala (dredgers)	14

1.10.3	Brodovi za prijevoz teških tereta	15

1.10.4	Brodovi za rad na područjima gdje se traži ili crpi nafta	15

1.10.5	Seizmički brodovi	16

1.10.6	Drill ship, FPSO, FSO	16

1.10.7	Brod za vađenje dijamanata	17

1.10.8	Brodovi za postavljanje kablova i cjevovoda	17

1.10.9	Jack-up brodovi	17

1.10.10	Semisubmersible	18

1.10.11	Ledolomci – icebreakers	18

1.10.12	Istraživački brodovi	18

1.10.13	Ribarski brodovi	18

2.	Glavni parametri trupa broda - brodograđevno tehnički pojmovi	19

2.1	Glavne dimenzije broda	19

2.1.1	Dužina broda	19

2.1.2	Širina broda	19

2.1.3	Visina broda	20

2.1.4	Gaz	20

2.1.5	Nadvođe broda	21

2.1.6	Vodena linija (VL)	21

2.1.7	Perpendikulari	22

2.1.8	Kobilica broda	22

2.2	Statve broda	23

2.2.1	Pramčana statva	23

2.2.2	Krmena statva	24

2.3	Koeficijenti	24

2.4	Predočavanje brodskog trupa - (brodske linije)	26

2.4.1	Vodene linije	26

2.4.2	Uzdužnice, okomice (vertikale)	26

2.4.3	Rebra	27

2.4.4	Širnice	27

2.4.5	Nacrt brodskih linija	27

3.	Brodogradilišta, porinuće i dokovanje broda	29

3.1	Brodogradilišta	29

3.1.1	Pogoni brodogradilišta	29

3.2	Porinuće	30

3.2.1	Faze porinuća broda	31

3.3	Dokovanje broda	32

3.3.1	Plutajući dokovi	32

3.3.2	Suhi dokovi	32

3.3.3	Syncro liftovi	33

4.	Nepotopivost broda	34

4.1	Podjela brodskog prostora	34

4.2	Nepropusno pregrađivanje broda, minimalni broj pregrada	34

4.2.1	Nepropusno pregrađivanje	35

4.2.2	Sudarna pregrada	36

4.2.3	Ostale nepropusne pregrade i vrata	37

4.2.4	Hidrostatički tlak, djelovanje na pregrade	38

4.2.5	Ispitivanje nepropusnosti	38

4.2.6	Konstrukcija otvora i opločenja	38

4.2.7	SOLAS, MARPOL, LOADLINE	39

Vrste brodova

Brod je plovno sredstvo kojemu svojstva, oblik i veličina omogućavaju da sigurno plovi u željenom smjeru radi prijevoza tereta ili ljudi ili za neke druge plovidbene pothvate.

Glavna podjela pomorskih brodova je na ratne brodove i na brodove trgovačke mornarice. Daljnja podjela odnosi se na namjenu brodova, tj. na poslove koje obavljaju na moru, ili na terete koje prevoze.

U nastavku će se obraditi samo brodovi trgovačke mornarice.

Brodovi za prijevoz generalnog tereta

U smislu prijevoza tereta morem, ovi brodovi spadaju u najstariju vrstu trgovačkih brodova. Generalni teret predstavlja bilo koji teret koji se prevozi morem, a danas se takav teret uglavnom prevozi kontejnerima. Takav teret čine:

- razne vreće rasutog tereta;

- kutije, kašete, predmeti u drvenim okvirima;

- bale, role i slični predmeti;

- pojedini predmeti poput limenki, bačava i sl.

Nekadašnji brodovi za prijevoz generalnog tereta su imali karakterističan izgled: trup s nadgrađem na sredini broda (kasnije po krmi), ispred i iza nadgrađa nekoliko skladišta s međupalubljem, razne samarice ili dizalice za ukrcaj i iskrcaj tereta i stroj na sredini trupa broda.

Tipičan primjer su bili brodovi klasa Victory i Liberty koji su izgrađeni u SAD za vrijeme 2. svjetskog rata i plovili su još dugo nakon toga.

Generalni teret nikada ne može idealno popuniti skladišni prostor te ga treba vrlo pažljivo rukovati i pričvršćivati kako ne bi došlo do pomicanja tereta prilikom prijevoza.

Danas se brodovi za generalni teret vrlo malo koriste, eventualno na nekim priobalnim područjima i na kraćim relacijama.

Brodovi za prijevoz kombiniranog tereta

Brodovi za prijevoz kombiniranog tereta su oni koji mogu istovremeno prevoziti generalni teret i teret koji je npr. paletiziran ili spremljen u kontejnerima. Prvi brodovi koji su prevozili kontejnere su zapravo bili kombinirani brodovi koji su u određenim skladištima imali prostor pripremljen za ukrcaj kontejnera. Takvi brodovi često imaju i rampe, tj. mogućnost ukrcaja tereta i pomoću prikolica ili kamiona. Tako razlikujemo:

- Djelomični ili polukontejnerski brodovi (partial container ships ili semi-container ships) koji se upotrebljavaju djelomično za prijevoz kontejnera i djelomično za klasični generalni teret.

- RO-RO brodovi s horizontalnim ukrcajem kontejnera s kamionske prikolice ili željezničkog vagona na brod ili s broda na prikolicu odnosno vagon.

- Sistemi LASH, s podvrstama Seabee i BACAT, koji u svojim teglenicama prevoze i kontejnere.

- Konvertibilni kontejnerski brodovi (convertible container ships), u kojima se dio broda ili čitav brod može upotrijebiti za smještaj bilo kontejneriziranog ili konvencionalnog tereta, s uredajima koji omogućuju preuređenje broda od putovanja do putovanja

Izraz kombinirani prijevoz se u pomorstvu koristi i za teret koji se istovremeno prevozi s dva različita sredstva:

- prijevoz kamiona brodovima ili vlakovima;

- prijevoz vlakova brodovima i sl.

Isti izraz se koristi i za primjenu više različitih prometnih sredstava za jedan teret u sustavu door-to-door, tj. od vrata do vrata pri čemu se jedan teret složi na paletu ili u kontejner te se npr. kamionom preveze do željezničke postaje, dalje vlakom do luke i u nastavku brodom itd. Teret se može prevesti i na jednom djelu puta zrakoplovom.

Brodovi za prijevoz kontejnera

Kontejnerski brod (Brod za prijevoz spremnika) je vrsta teretnog broda koji sav svoj teret prevozi u kontejnerima u skopu tehnike nazvane kontejnerizacija, što je uobičajeno sredstvo intermodalnog prijevoza tereta. Na engleskom neformalno poznati i kao box boats (brodovi za kutije), kontejnerski brodovi prevoze većinu svjetskog suhog tereta, tj. tvorničkih proizvoda. Po vrsti ukrcaja dijele se na kontejnerski brod s vertikalnim vodilicama, i kontejnerski brod za horizontalno ukrcavanje, dok se prema namjeni djele na velike oceanske, i manje feedere koji opskrbljuju veće brodove u središnjim kontejnerskim lukama.

Postepeno se razvilo nekoliko tipova brodova za prijevoz kontejnera, od kojih su najznačajniji:

- Potpuni kontejnerski brodovi (full container ships) s ćelijama za smještaj kontejnera u unutrašnjosti broda (cellular type) i u više redova na palubi.

- Obalni kontejnerski brodovi (feeder service), manji brodovi s ravnom palubom uređenom za smještaj kontejnera, koji dovoze kontejnere iz manjih luka u glavnu kontejnersku luku radi ukrcavanja na prekomorski brod ili ih iz te luke razvoze u druge, manje luke.

| Najveći kontejnerski brodovi na svijetu (izvor: Wikipedia) |
| --- |
| Izgrađen | Ime | Dužina o.a. | Širina | Kapacitet TEU | BRT | Vlasništvo | Zastava |
| 2006. | Emma Mærsk | 397,7 m | 56,4 m | 15 200 | 151 687 | Maersk Line | Danska |
| 2009. | MSC Danit | 365,50 m | 51,20 m | 14 000 | 153 092 | MSC S.A. | Panama |
| 2009. | MSC Beatrice | 366 m | 51 m | 14 000 | 151 559 | MSC S.A. | Panama |
| 2008. | CMA CGM Thalassa | 346,5 m | 45,6 m | 10 960 | 128 600 | CMA CGM | Cipar |
| 2005. | Gudrun Mærsk | 367,3 m | 42,8 m | 10 150 | 97 933 | Maersk Line | Danska |
| 2002. | Clementine Mærsk | 348,7 | 42,6 m | 6600 | 96 000 | Maersk Line | Danska |
| 2006. | COSCO Guangzhou | 350 m | 42,8 m | 9450 | 99 833 | COSCO | Grčka |
| 2006. | CMA CGM Medea | 350 m | 42,8 m | 9415 | 99 500 | CMA CGM | Francuska |
| 2003. | Axel Mærsk | 352,6 m | 42,8 m | 9310 | 93 496 | Maersk Line | Danska |
| 2006. | NYK Vega | 338,2 m | 45,6 m | 9200 | 97 825 | Nippon Yusen Kaisha | Panama |
| 2005. | MSC Pamela | 336,7 m | 45,6 m | 9178 | 90 500 | MSC S.A. | Liberija |
| 2006. | MSC Madeleine | 348,5 m | 42,8 m | 9100 | 107 551 | MSC S.A. | Liberija |
| 2006. | Hannover Bridge | 336 m | 45,8 m | 9040 | 89 000 | K Line | Japan |

Osnovna karakteristika po kojoj se kontejnerski brodovi razlikuju od brodova za generalni teret, skladišta su s posebnim ćelijama za svaki kontejner i automatskim slaganjem. Kontejnerski brod je, isto kao i sam kontejner, vrlo jednostavne strukture. Nema međupalublja, nema posebnih otvora na palubi ni dizalica, osim u izuzetnim slučajevima, a nema ni druge opreme za prekrcaj jer se uređaji za ukrcavanje i iskrcavanje nalaze na lučkim obalama.

| Najprometnije kontejnerske luke u svijetu (izvor: Wikipedia) |
| --- |
| Poredak | Luka | Država | TEU (u 1000) | +/- od 2004. | % promjene od 2004. |
| 1 | Singapur | Singapur | 23 192 | 1863 | 8,73 |
| 2 | Hong Kong | Kina | 22 427 | 443 | 2,02 |
| 3 | Shanghai | Kina | 18 084 | 3527 | 24,23 |
| 4 | Shenzhen | Kina | 16 197 | 2582 | 18,96 |
| 5 | Busan | Južna Koreja | 11 843 | 413 | 3,61 |
| 6 | Kaohsiung | Tajvan | 9471 | 0 | 0,00 |
| 7 | Rotterdam | Nizozemska | 9287 | 1006 | 12,15 |
| 8 | Hamburg | Njemačka | 8088 | 1085 | 15,49 |
| 9 | Dubai | Ujedinjeni Arapski Emirati | 7619 | 1190 | 18,51 |
| 10 | Los Angeles | SAD | 7485 | 164 | 2,24 |

Konvencionalni brodovi imaju prostranu i jaku palubu koja pridonosi čvrstoći broda, dok je kod kontejnerskih brodova ćelijskog tipa palubna površina ograničena samo na uske dijelove između ćelijskih skladišta i bokova broda, tako da ćelijska struktura služi ujedno i za osiguranje stabiliteta broda. Kontejnerski brodovi dizajnirani sa svrhom što veće optimizacije tereta.

Kapacitet se mjeri u kapacitetom ukrcaja TEU (Twenty-foot equivalent unit), standardnog kontejnera 6.1 × 2.4 × 2.6 metara, premda je većina kontejnera danas u upotrebi dugačka 12 metara. Za razliku od većih brodova, manji, s kapacitetom do 2900 TEU, često su opremljeni vlastitim dizalicama. Ovisno o veličini broda, broj posade varira od 20 do 40 ljudi.

RO-RO brodovi

RO_RO brodovi su namijenjeni za prijevoz tereta na kotačima, a izraz proizlazi iz engleskog Roll on – Roll off što znači dokotrljaj – otkotrljaj. U ovu kategoriju spadaju brodovi za prijevoz različitih vrsta brodova, pa su se danas isprofilirali:

- brodovi za prijevoz automobila (novih vozila); True Car Carrier (PCC) ili na Pure Car Truck Carrier (PCTC).

- brodovi za prijevoz kamiona, prikolica i poluprikolica;

- brodovi za prijevoz vozila i putnika – trajekti – RO-RO passenger ship.

Za ukrcaj i za iskrcaj tereta, kao i premještanje tereta unutar broda na RO-RO brodovima se upotrebljavaju rampe. Rampe se dijele na više načina:

Podjela rampi po smještaju na brodu:

- Vanjske rampe – rampe koje služe za ukrcaj i iskrcaj,

  - pramčane rampe u simetrali broda,

  - krmene rampe u simetrali broda,

  - krmene rampe van simetrale, smještene pod kutom u odnosu na simetralu (kut se obično kreće od 30˚ do 45˚),

  - zakretne rampe, postavljene u simetrali broda, s mogućnošću zakretanja bočno, do 40˚ na obje strane broda. Ove rampe se najčešće koriste kao krmene rampe, iako ima slučajeva ugradnje ovog tipa i za pramčane rampe.

- Unutarnje rampe – rampe koje služe za manipulaciju tereta unutar broda.

  - nepomične rampe,

  - pomične rampe, mogu spajati više paluba, zatvarati palubne otvore, a mogu se koristiti i za dodatno slaganje tereta.

Dok se svugdje u svijetu teret mjeri u tonama, RoRo se mjeri u mnogo prikladnijoj jedinici - Lanes in Meters (LIM-s). Izračunava se tako da se pomnoži dužina tereta u metrima sa dužinom tereta u redovima (ta dužina varira od plovila do plovila i postoje industrijski standardi). Na palubi PCC kapacitet se obično mjeri u RT ili RT43 koje se baziraju na 1996. Toyotinim ekvivalentnim jedinicama (CEU).

Najveći RoRo na svijetu plovi između SAD-a i Puerto Rica, prevozi kontejnere sa novim i rabljenim automobilima i prekomjernim teretom koji seže do preko tri palube.

Brodovi za prijevoz tekućeg tereta

Danas u svijetu postoji mnogo vrsta tekućina koje treba prevoziti morem, a ako se prevoze u velikim količinama, nije praktično primijeniti ikakav način pakiranja. U slučaju da se prevoze manje količine vrijednijih ili opasnijih tekućina, mogu se zapakirati u boce, bačve, limenke pa i posebne kontejnere.

### Tanker

Brodovi za prijevoz tekućeg tereta su oni koji prevoze taj teret u razlivenom stanju, te su za to posebno konstruirani. Neki problemi koji se javljaju kod tih brodova su:

- održavanje stabilnosti broda radi slobodnih površina u tankovima za tekućinu;

- moguće ishlapljivanje otrovnih i štetnih plinova;

- korozija na stijenkama tankova.

Tankeri, po pravilu, imaju manje nadvođe od ostalih teretnih brodova, ali pregrade i stabilitet u slučaju prodora vode moraju udovoljavati posebnim zahtjevima, propisanim u Međunarodnoj konvenciji o teretnim linijama, Loadline 66, i u SOLAS-u..

Tankeri se grade za prijevoz određene vrste tereta, najčešće sirove nafte ili njezinih derivata. Postoje i tankeri za druge vrste tekućih tereta, koji ponekad iziskuju posebnu konstrukciju i opremu. Međutim, tipičnim tankerom smatra se onaj što prevozi sirovu naftu, koji i po tonaži i po broju brodova nadmašuje sve ostale vrste tankera.

Karakteristike svih tankera su:

- čitav prostor za teret podijeljen uzdužnim i poprečnim pregradama na nepropusna odjeljenja, koja se nazivaju tankovima;

- poseban sustav cjevovoda i pumpa za ukrcavanje i iskrcavanje tekućeg tereta;

Prvi tankeri počeli su ploviti krajem 19. stoljeća i prevozili su naftu iz Meksičkog zaljeva za Englesku. Osnovna podjela tankera je prema vrsti tereta koju prevoze. To mogu biti tankeri za prijevoz:

- sirove nafte

- naftnih derivata

- ukapljenog prirodnog plina

- raznih kemikalija

- pitke vode

- posebnih tekućih tereta (vino, sok)

### Karakteristike tankera za naftu

Tankeri za prijevoz nafte i naftnih derivata dijele se prema veličini teretnog prostora, odnosno prema tonama nosivosti:

- 10,000 - 60,000 dwt - Manji tanker (najčešće za prijevoz derivata)

- 60,000 - 80,000 dwt - Panamax

- 120,000 - 200,000 dwt - Suezmax do 350 m

- 200,000 - 315,000 dwt - VLCC do 350 m

- 320,000 - 550,000 dwt - ULCC do 450 m

Izraz AFRAMAX proizlazi iz Average Freight Rate Assessment. To predstavlja najidealniju veličinu broda u toj kategoriji za trenutno stanje na tržištu (najisplativiji brod). Npr. za vrijeme rata između Egipta i Izraela Knock Nevis je bio AFRAMAX za ULCC brodove.

| AFRA Scale | Flexible market scale |
| --- | --- |
| Class | Size in DWT | Class | Size in DWT |
| General Purpose tanker | 10,000–24,999 | Product tanker | 10,000–60,000 |
| Medium Range tanker | 25,000–44,999 | Panamax | 60,000–80,000 |
| LR1 (Large Range 1) | 45,000–79,999 | Aframax | 80,000–120,000 |
| LR2 (Large Range 2) | 80,000–159,999 | Suezmax | 120,000–200,000 |
| VLCC (Very Large Crude Carrier) | 160,000–319,999 | VLCC | 200,000–320,000 |
| ULCC (Ultra Large Crude Carrier) | 320,000–549,999 | ULCC | 320,000–550,000 |

Neke od specifičnosti tankera za naftu su:

- gradnja prema propisima SOLAS-a i MARPOL-a

- prostor ispod palube podijeljen je jednom ili s dvije uzdužne i nekoliko poprečnih pregrada u više tankova,

- u poprečnom smjeru postoje ljevi i desni bočni i po jedan središnji tank; broje se od pramca prema krmi

- između tankova postoje uski prazni prostori ili tzv. koferdami za odvajanje tankova tekućeg tereta od pramčanog i strojarskog prostora; služi i za prolaz cjevovoda za krcanje i iskrcavanje tereta

- središnji koferdam služi kao prostor za pumpe

- u većini supertankera i mamut-tankera u poprečnom smjeru postoje dva bočna i dva središnja tankova;

Svaki tanker za prijevoz sirove nafte od 20,000 tona nosivosti i više mora biti opremljen za pranje tankova tereta sirovom naftom (COW – Crude  Oil Washing). Za sve tankove tereta te slop tankove potreban je sistem inertnog plina (IGS – Inert Gas System). Slop tankovi su sabirni tankovi za ostatke pranja sirovom naftom u kojima se sakuplja i pohranjuje “prljavština” do dolaska u luku gdje se može isprazniti.

### Dvostruka oplata

Svi tanašnji tankeri za prijevoz nafte i naftnih derivata moraju imati tzv. dvostruko dno koje se sastoji od dvije oplate između tereta i mora, u svrhu sprječavanja istjecanja tereta u more prilikom proboja vanjske oplate brod. Taj prostor između oplata broda u trenucima kada se ne prevozi nafta služi za ukrcaj balastnih voda koje daju stabilnost praznom brodu.

Dvostruku oplatu moraju imati svi brodovi izgrađeni poslije 1990., a do 2015. godine sve brodarske kompanije moraju zamijeniti postojeće brodove sa jednostrukom oplatom brodovima sa dvostrukom oplatom. Prostor dvostrukog dna  nigdje ne smije biti vertikalno manji od B/15 ili 2 metra, gdje je B širina broda.

Mnogi stari tankeri koji nisu izgrađeni s dvostrukom oplatom, a koji su bili još sposobni za plovidbu, preuređeni su u „plutajuće tankove“, uglavnom kao sabirni tankovi za naftu koja dolazi sa nekoliko platforma na naftnim poljima. Takvu sudbinu je imao i najveći tanker koji je ikada sagrađen, Knock Nevis.

Tankeri za prijevoz kemikalija

Kemikalije koje se mogu prevoziti morem u razlivenom stanju su uglavnom tekućine koje imaju posebna svojstva te mogu nepovoljno utjecati na okolinu. Gradnja brodova za prijevoz takvih kemikalija detaljno je razrađen u IMO-vim pravilnicima:

- IBC Code – International Code for Construction and Equipment of ship carring dangerous chemical in bulk,1971. od IMO

- IGC Code – international code for construction and equipment of ships carring liquefide gases in bulk

U lipnju 1983 odlukom odbora za sigurnost plovidbe prihvaćeno da se oba pravilnika usklade i zajednički da se uvrste kao dopuna SOLAS-u, glave VII koja se odnosi na prijevoz opasnih tvari. Na osnovi toga IBC Code odnosi se na sve kemikalce koji su se počeli graditi poslije 01. 07. 1986. godine. Za takve brodove predviđena je «Svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u rasutom stanju».

Ovisno o vrsti i svojstvima kemikalija, brodovi se dijele na tri tipa:

Tip 1

- maksimalne preventivne mjere u slučaju sudara i nasukanja

- u stanju izdržati znatna oštećenja na bilo kojem mjestu uzduž njegove dužine

- udaljenost od tereta do oplate na vodenoj liniji mora biti najmanje B/5 (B-širina broda)

- tankovi ne smiju nigdje biti bliži oplati od 760mm

- maksimalna veličina tanka može biti 1250m3

Tip 2

- stroge preventivne mjere

- manji od 150 m - po cijeloj dužini dvostruka oplata osim kod područja stroja

Tip 3

- srednje mjere predostrožnosti

- veći od 225 metara po cijeloj dužini dvostruka oplata

- 125 – 225 po cijeloj dužini osim stroja

- manji od 125 metara po cijeloj dužini osim iza strojarnice

- građeni sa većim brojem pregrada

- veći od 150 m kao i kod tipa 1

- Maksimalni kapacitet tankova 3000 m3

Prilikom krcanja takvog tereta treba voditi računa o propisima IMDG kodeksa u kojem su opisane sve poznate kemikalije i način kojim se one smiju prevoziti, pakirati, separirati, koje su kompatibilnosti ili nekompatibilnosti među njima, na koliko metara mojau biti međusobno udaljeni, koje su posljedice izlijevanja i kontakta sa zrakom itd.

Tankeri za prijevoz plina

U prirodnom stanju plinovi zauzimaju veliki volumen pa se za njihovo transportiranje moraju ukapljiti. Brodovima – tankerima za prijevoz plina se prevoze:

- LPG – liquefied petroleum gas – butan, propan, propilen

- LNG – liquefied natural gas – metan

Tzv. plinaši su brodovi koji se mogu izvesti sa sfernim tankovima ili su to membranski brodovi, ovisno o tehnologiji ukapljivanja plina. Prvi takav brod je izgrađen 1964. godine i zvao se Methane Princess. Do danas su ovi brodovi imali vrlo malo havarija te su ljudske žrtve utvrđene samo u jednoj havariji, kada je došlo do eksplozije na brodu. Zanimljivo je da se brod Norman Lady sudario s podmornicom, bez veće štete.

Ukapljivanje plina se postiže na sljedeće načine:

- smanjivanje volumena 600 x

- ohlađivanje na -162°

- kombinacija tlaka i niske temperature

te su za to potrebni posebni kompresori, kondenzatori, tekućinski spremnik, ekspanzivni ventili i ostala oprema. Ovi brodovi često kao pogon imaju plinske turbine a kao gorivo koriste plin koji prevoze, iako se danas polako napušta ovaj princip.

Brodovi za prijevoz rasutog tereta

Bulk carrieri su brodovi u kojima se prevoze sipki tereti u rasutom stanju. Oni su obično s jednostrukom ili dvostrukom oplatom namijenjeni prvenstveno za prijevoz suhog rasutog tereta. Obično su s jednom palubom, dvodnom, uzvojnim i potpalubnim bočnim tankovima u skladištima tereta.

Brod za prijevoz rudače

To je brod za rasuti teret namijenjen za prijevoz rudače u rasutom stanju u centralnim skladištima tereta, građen s jednom palubom, dvodnom i dvije uzdužne pregrade u skladištima tereta. Rudača je specifičan teret kod kojeg treba voditi računa o postotku vlage, jer se može dogoditi da se višak vlage kondenzira na dnu pri čemu se teret pri valjanju broda počinje pomicati i poremećuje stabilnost broda. Osim toga, rudače stružu i korodiraju stjenke skladišta pa tome treba pridati posebnu pažnju. Vidi sliku lijevo.

Brod za prijevoz sipkog tereta

To je brod koji udovoljava zahtjevima iz SOLAS 74 za prijevoz sipkog tereta. Sipki teret se u nekim situacijama ponaša kao tekućina što također može nepovoljno djelovati na stabilnost broda pa treba o tome voditi računa, npr. separiranjem, postavljanjem ne/pomičnih pregrada i sl.

U sipke terete se ubrajaju i žitarice.

Brod za cement

Zbog svojih specifičnosti grade se i brodovi za prijevoz rasutog cementa. Cement je specifičan jer ne smije nikako doći u dodir s tekućinom, tj. potrebno je stalno prikladno ventilirati kako se ne bi ovlažio, a s druge strane je sipki poput tekućina.  Vidi sliku desno.

Brod za mješoviti teret

To je poseban brod koji može prevoziti naftu i suhe rasute terete, s tim da se oni ne prevoze istovremeno (iznimka je ulje u taložnim tankovima). Dvije uobičajene kombinacije su:

- Ore-oil – za rudaču-ulje (brod s jednom palubom, dvodnom, i dvije uzdužne pregrade u skladištima tereta, namijenjen za prijevoz rudače u centralnim skladištima tereta i za prijevoz ulja u centralnim i bočnim skladištima tereta),

- Ore-bulk-oil – za rudaču/rasuti teret/ulje (brod s jednostrukom ili dvostrukom oplatom, jednom palubom, dvodnom, uzvojnim i potpalubnim bočnim tankovima u skladištima tereta, namijenjen za prijevoz ulja i suhog rasutog tereta, uključujući i rudaču u rasutom stanju).

Ovakvi brodovi su rijetki te se primjenjuju na područjima u kojima se u jednom smjeru prevozi npr. nafta, a u suprotnom smjeru npr. nekakva rudača, dakle potrebno je da obje luke budu u područjima koja izvoze nekakve sirovine. Vanjskim izgledom su najsličniji brodovima za rasuti teret.

Putnički brodovi

Putnički brodovi su brodovi trgovačke mornarice namijenjeni za prijevoz više od 12 putnika. Ponekad se grade i u kombinaciji s brodovima za generalni teret pa tako nastaju putničko-teretni ili teretno-putnički brodovi. Podliježu strožim pravilima SOLAS konvencije, posebno u smislu opreme za spašavanje i uvježbanosti posade za posebne slučajeve.

Putnički brodovi se mogu podijeliti na linijske i na izletničke brodove. Linijski brodovi uglavnom povezuju otoke međusobno i s kopnom, a vrsta i karakteristike ovise o području plovidbe. Među njima su danas najčešći trajekti koji su zapravo RO-RO putnički brodovi jer istovremeno prevoze osobe i vozila. Njihova je karakteristika (i problem gradnje) da je glavna paluba (najduža neprekinuta paluba koja zatvara trup broda od pramca do krme i od boka do boka) vrlo nisko iznad vodene linije. Drugu poteškoću za gradnju broda stvara velika garaža u kojoj može doći do pomaka tereta, tj. vozila pri čemu može doći do ozbiljnog poremećaja stabilnosti.

Danas se među linijskim putničkim brodovima sve češće susreću vrlo brzi brodovi tj. HSC – High Speed Craft brodovi koji mogu biti izgrađeni samo za prijevoz putnika ili i za prijevoz vozila. To su brodovi koji u odnosu na površinu vodene linije postižu veću brzinu u odnosu na deplasmanske i mogu biti izvedeni:

- s jednim trupom

- s više trupova, tj.

  - katamarani (catamaran = izrađen od dva spojena djela),

  - trimarani

  - SWATH Small Water Area Twin Hull

- hovercrafti – plovila na zračnom jastuku

- hidrogliseri

- brodovi WIG tehnologije (Wing In Ground) koji nakon polaska izlaze iz mora i lete na vrlo niskim visinama postižući vrlo velike brzine

Problem svih HSC brodova je da pri višim valovima gube svoju sposobnost brze vožnje, a obično se planiraju i grade za geografsko područje na kojem trebaju ploviti, uzimajući u obzir karakteristike najčešćih valova.

| Linijski prekooceanski brodovi (liners) su do 70-ih godina 20. stoljeća bili gotovo jedino sredstvo za prijevoz putnika među kontinentima dok su danas sve rjeđi. To su vrlo veliki putnički brodovi koji postižu brzinu i do 30-ak čvorova te mogu u manje od tjedan dana prijeći Atlantski ocean. Među njima su danas poznati brodovi kompanije Cunard – Queen Mary 2 i ostali. Za kružna putovanja se koriste tzv. cruiseri koji mogu biti raznih veličina. Njih karakterizira komfor i mnoge mogućnosti za bavljenje raznim aktivnostima za putnike. Neki od njih spadaju među najveće brodove svijeta (Oasis of the Seas) |  |
| --- | --- |

Brodovi posebne namjene

Brodovi posebne namjene su plovila kojima je funkcija obavljanje nekog pomorsko-plovidbenog posla, ali najčešće ne i prijevoz tereta ili putnika. U tu kategoriju su uključeni:

- tegljači

- jaružala

- brodovi za prijevoz teških tereta

- brodovi za rad na područjima gdje se traži ili crpi nafta

- brodovi za polaganje kablova i cjevovoda

- Jack-up brodovi

- Semisubmersible

- ledolomci – icebreakers

- istraživački brodovi

- ribarski brodovi

### Tegljači (Tugs)

| Osnovna namjena tegljača (remorkera) je pomaganje u lukama prilikom pristajanja i odlaska brodova iz luke. Karakteriziraju ih jaki motori i male brzine, budući da se snaga motora iskorištava za povlačenje ili potiskivanje plovnih objekata. Dijele se na lučke i na oceanske tegljače. Osim temeljne namjene povlačenja i potiskivanja, često su opremljeni i uređajima za gašenje požara i opremom za sprječavanje zagađivanja mora. |  |
| --- | --- |

### Jaružala (dredgers)

Jaružala su brodovi  koji se najčešće koriste za produbljivanje luka i kanala, ali se posljednjih desetljeća sve češće koriste i za izgradnju novih obala, otoka i obalnih konstrukcija, a najbolji primjer je izgradnja Otoka palmi u Dubaju. Danas postoji više vrsta jaružala.

#### Jaružala koja rade na principu usisavanja

| Ovi brodovi (engleski: Trailer Suction Hopper Dredger) obično na bokovima imaju dugačke „usisavače“ koje tijekom plovidbe povlače po dnu pa se pomoću jakih crpki kroz cjevovode brodska skladišta-tankovi pune mješavinom mora i materijala sa morskog dna. Kada se skladište napuni, brodovi izlaze na pučinu gdje izbacuju materijal u dublje vode. Način pražnjenja objašnjen je u točki 1.10.2.4. |  |
| --- | --- |

#### Jaružala koja drobe dno

| Ovi brodovi (engleski: Cutter Dredger) imaju na jednom kraju konstrukciju na kojoj se nalazi cjevovod koji na kraju ima rotirajuću glodalicu koja drobi dno. Materijal se obično ne skladišti u brodski tank već se prebacuje u posebne brodove – barže. Cutteri se mogu pomoću posebnog stupa koji se zabije u morsko dno pozicionirati na jednom mjestu, a pomoću posebnih sidrenih uređaja se pokreću lijevo-desno na području jaružanja. |  |
| --- | --- |

#### Jaružala – bageri

To je najstarija vrsta jaružala koja danas može raditi s vrlo velikim grabilicama. Često takva jaružala nemaju vlastiti pogon, a pogodna su za radove uz samu obalu na mjestima gdje bi Hopperi i Cutteri oštećivali izgrađenu obalu.

#### Brodovi barže

To su pomoćni brodovi koji se koriste u sustavu jaružanja na moru, a njihova je namjena prikupljanje materijala kojeg drugi brodovi vade sa dna. Za vrijeme kada rade ti brodovi imaju posebnu oznaku nadvođa, jer se tada može ukrcati više tereta nego prilikom uobičajene plovidbe. Odlaganje materijala može se vršiti na tri načina:

- pomoću posebnih poklopaca na dnu skladišta koja se otvaraju kada brod dođe na mjesto pražnjenja;

- pomoću jakih crpka koje izbacuju materijal u velikom luku (rainbowing);

- pomoću cjevovoda kojim se materijal odlaže na željeno mjeso koje može biti udaljeno i do 10-ak km.

#### Brod za betoniranje cjevovoda

Tvrtka Jan de Nul iz Belgije trenutno posjeduje jedini brod kojemu je namjena prekrivanje cjevovoda koji su postavljeni na dnu mora. Brod je poput velike „mješalice“ koja sa svoje platforme pomoću posebne cijevi usmjerava beton na dno mora.

### Brodovi za prijevoz teških tereta

| Iako im je namjena prijevoz tereta, često se svrstavaju u brodove posebne namjene. Tzv. Heavy liftersi su brodovi koji su konstruirani za prijevoz drugih brodova, platforma, velikih postrojenja i sličnih izrazito velikih ili teških tereta koje se ne može smjestiti u brodska skladišta. Karakterizira ih vrlo osjetljiv stabilitet broda, posebno kod ukrcaja/iskrcaja takvih tereta, pa se te operacije mogu vršiti samo u sasvim mirnim lukama. Postoje različite izvedbe takvih brodova. Neki od njih prilikom ukrcavanja/iskrcavanja tereta urone poput dokova za popravak brodova. Neki imaju jednu ili više vrlo velikih dizalica, a često se radi balansiranja na boku broda koji je suprotan strani manipuliranja tereta nalaze posebni tankovi koji se pune morem. |  |
| --- | --- |

### Brodovi za rad na područjima gdje se traži ili crpi nafta

Danas se na nafta traži na sve većim dubinama i na područjima koja su sve dalje od obale, pa se koriste mnoge vrste brodova koje imaju posebne zadaće. U ovu kategoriju su uključeni tzv. suplajeri što proizlazi iz engleskog Supply ship. Takvi brodovi imaju nadgrađe na pramcu dok je stražnji dio broda u obliku velike platforme za različite namjene, a često nemaju na krmi nikakvu ogradu kako bi se lakše manipuliralo sidrima, tertima itd. To su:

| AHTS – anchor handle tug ship – brodovi koji pomoću posebnog vitla pozicioniraju sidra za platforme PSV – platform support vessel – brodovi koji donos zalihe, materijale, posadu, … MPSV – multi purpose support vessel – brodovi koji obično po krmi imaju velike dizalice, a služe za različite funkcije, zaštita od zagađivanja, spašavanje, podvodni radovi, manipuliranje sidrima… FSIV – fast support intervention vessel – to su brzi brodovi za prijevoz posada, ačesto se radi o katamaranskoj izvedbi. |  |
| --- | --- |

### Seizmički brodovi

| Za otkrivanje područja u kojem se u podzemlju nalazi nafta koriste se tzv. seizmički brodovi – seismic ships. Ti brodovi su opremljeni posebnim ultrazvučnim primopredajnicima koje vrlo malim brzinama povlače za sobom. Temeljem povratnih signala geolozi i ostali stručnjaci koji su ukrcani na brodovima mogu utvrditi na kojem području se vjerojatno nalazi naftno nalazište. |  |
| --- | --- |

### Drill ship, FPSO, FSO

| Na naftnim nalazištima se nafta traži pomoću posebnih platforma, ali sve češće i pomoću brodova, tzv. Drill ship kojima je prednost što imaju vlastiti pogon te se nakon pronalaska nafte mogu premjestiti u drugo područje. Nakon što se na nekom nalazištu pronađe nafta, može se vaditi i prerađivati pomoću platforma ili pomoću posebnih brodova – FPSO – Floating, Production, Storage and Offloading ship. Ti brodovi vade, odvajaju naftu od zemnog plina te ih pohranjuju, a povremeno uz njih pristaju brodovi tankeri koji preuzimaju teret. FSO – Floating Storage and Offloading ship su posebni brodovi – plutajući tankovi, kojima je namjena prikupljanje nafte sa bliskih platforma ili FPSO brodova a povremeno uz njih pristaju brodovi tankeri koji preuzimaju teret. Često su to stariji tankeri koji nemoju dvostruku oplatu te ne mogu više ploviti. Razlikuju se FSO brodovi za naftu i za plin. |  |
| --- | --- |

### Brod za vađenje dijamanata

| Trenutno jedini brod koji je namijenjen za vađenje dijamanata zove se Peace in Africa i u vlasništvu je Nizozemske tvrtke De Beers. Pozicioniran je pred obalama južne Afrike gdje poput jaružala vadi sa morskog dna materijal kojeg su kroz tisućljeća nanijele rijeke. Postupak selekcije dijamanata je potpuno automatiziran, a postrojenje se sastoji od niza različitih sita. Dijamanti se na kraju „pakiraju“ u posebne limenke koje se pod nadzorom prevoze do kopna. Brod je strogo nadziran s više od 100 kamera. Brod Peace in Africa je prije preinake bio brod za prijevoz teških tereta - Heavy lifter. |  |
| --- | --- |

### Brodovi za postavljanje kablova i cjevovoda

Kabelopolagači i cjevopolagači (Cable layers, pipelayers) su brodovi posebne namjene koji na krmenom djelu imaju posebna postrojenja koja ispuštaju razne kablove i cijevi do dna mora. Osim postrojenja za spuštanje, na njima moraju biti i posebne radionice u kojima se cijevi i kablovi međusobno spajaju, jer se obično na brodu nalazi više kratkih dijelova koji se moraju povezati u vodonepropusnu cjelinu.

### Jack-up brodovi

| Ovi brodovi spadaju u tzv. vrstu Jack-up brodova jer imaju posebne „noge“ pomoću kojih se mogu izdići iz mora i obavljati razne precizne radove. Na taj način se izbjegava ljuljanje i valjanje broda. Problem kod radova s ovim brodom je da „noge“ ne mogu biti predugo na istom mjestu, jer s vremenom mogu „propasti“ u morsko dno, a postupak izrona/urona se može obavljati samo pri mirnom moru. Takav je npr. brod Resolution kojemu je namjena postavljanje elemenata za vjetroelektrane. |  |
| --- | --- |

### Semisubmersible

### Ledolomci – icebreakers

| Ledolomci se mogu graditi kao brodovi za prijevoz tereta ili kao brodovi koji lome led pred drugim teretnim brodovima u područjima gdje se more kroz duže vrijeme godine zaleđuje. Karakterizira ih izrazito debela i čvrsta oplata, posebno na pramčanom djelu. Mogu se graditi i kao istraživački brodovi ili kao razni pomoćni i radni brodovi. |  |
| --- | --- |

### Istraživački brodovi

Istraživački brodovi se grade prema potrebama istraživanja, tako da mogu imati različite oblike, tehnologije i opremu. Karakterizira ih specifična tehnička oprema, a uglavnom su izgrađeni s prostorijama za boravak većeg broja ljudi, a ne samo za posade. Na njima mogu biti smješteni laboratoriji, radionice itd.

Često se na brodovima koji se bave podvodnim istraživanjima nalaze i mali podvodni roboti za rad na većim dubinama, tzv. ROV-ovi.

### Ribarski brodovi

Razlikuju se brodovi koji su namijenjeni isključivo izlovu ribe i oni koji su namijenjeni ulovu i preradi ribe koji tada imaju i velike hladnjače za uskladištavanje obrađene ribe.

Glavni parametri trupa broda - brodograđevno tehnički pojmovi

Glavni parametri koji karakteriziraju oblik trupa broda su:

- glavne dimenzije i njihovi međusobni odnosi;

- koeficijenti brodske forme;

- istisnina broda i njezino težište;

- krivulja površine rebara (areala rebara);

- položaj težišta broda.

U ovom djelu će biti obrađena dva prva parametra.

Glavne dimenzije broda

Glavne dimenzije broda su: dužina, širina, visina i gaz. Uz ove pojmove povezani su pojmovi vodene linije, perpendikulara, paralelnog srednjaka, preluka, skoka i ostali pojmovi koji karakteriziraju oblik trupa broda.

### Dužina broda

Na svakom brodu može se izmjeriti nekoliko različitih dužina.

Dužina preko svega (LOA Length over all) je najveća dužina broda, tj. Ona koja je izmjerena između dviju krajnjih točaka broda na pramcu i na krmi.

Dužina na vodenoj liniji  (LWL Length on Water Line) je vodoravni razmak između krajnjih točaka na nekoj vodenoj liniji na kojoj u određenom trenutku plovi brod. Razlikuju se dužina na konstruktivnoj vodenoj liniji kada je brod potpuno nakrcan teretom i dužina na lakoj vodenoj liniji kada je brod potpuno opremljen i prazan.

Dužina između perpendikulara (LPP Length between Perpendiculars) je dužina između točaka gdje počinju pramčana i krmena statva – perpendikulara.

Baždarska dužina (Lreg) je vodoravni razmak između unutrašnje strane oplate na pramcu i krmi. Služi kod određivanja zapremine broda.

Dužina paralelnog srednjaka (Ls) je dužina na kooj brod ima jednak poprečni presjek. Ona je veća za teretne brodove, a manja za npr. Jedrenjake i jedrilice. Kao primjer može poslužiti Berge Stahl kod kojeg je ta dužina vrlo velika.

Dužina pramčanog zaoštrenja (Lp) je udaljenost od pramca do početka paralelnog srednjaka, a nema li brod paralelni srednjak, onda do glavnog rebra.

Dužina krmenog zaoštrenja (Lk) je udaljenost od kraja paralelnog srednjaka ili glavnog rebra (ako brod nema paralelni srednjak) do krme broda.

Ako se zbroje Ls+Lp+Lk dobije se dužina broda preko svega.

### Širina broda

Engleski se širina broda zove beam, a i za tu mjeru postoji više varijanti.

Širina preko svega je širina mjerena između dviju krajnjih nepokretnih točaka na bokovima broda.

Širina na vodenoj liniji je ona izmjerena na nekoj vodenoj liniji na kojoj u određenom trenutku plovi brod. Kao i kod dužine postoji širina na konstruktivnoj vodenoj liniji-

### Visina broda

Engleski s mjera visine označava kao depth a sastoji se od gaza (draft) i nadvođa (freeboard).

Najveća visina je visina mjerena između donjeg dijela kobilice i najviše nepokretne točke na brodu (vrh dimnjaka, jarbola, komandnog mosta).

Konstrukcijska visina je visina mjerena od gornjeg ruba kobilice do donjeg ruba oplate mjereno na glavnom rebru broda. Donji rub oplate se još zove i osnovica, a to je linija odmah iznad kobilice broda.

### Gaz

Gaz broda (draft) je udaljenost od donjeg ruba kobilice do vodene linije na kojoj pluta brod u određenom trenutku. Ta je mjera osobito važna prilikom ulaska i izlaska iz luke, ako je ona smještena na području s izraženim mijenama. Gaz se označava slovom t.

Najveći gaz mjeri se od najnižeg dijela brodskog trupa do konstrukcijske vodene crte na mjestu gdje je brod najviše uronjen. Taj gaz treba uzeti u obzir prilikom manevriranja u plitkim vodama.

Kod proračuna stabilnosti broda važno je poznavati gaz na pramcu, gaz na krmi i gaz na sredini broda (glavnom rebru).

U brodograđevnom smislu razlikuju se najmanji konstrukcijski gaz i najveći konstrukcijski gaz.

Gaz se očitava na zagaznicama koje mogu biti ucrtane u metrima ili u stopama.

### Nadvođe broda

Nadvođe broda se mjeri od konstrukcijske vodene linije do ruba oplate palube, mjereno na glavnom rebru. Engleski izraz je freeboard. Nadvođe se još može okarakterizirati kao rezervni uzgon broda.

Kroz stoljeća su postojala razna pravila za određivanje minimalnog nadvođa, što je ujedno predstavljalo i maksimalni uron broda uz maksimalnu količinu ukrcanog tereta.

### Vodena linija (VL)

Vodenom linijom se označava plovna ravnina do koje brod uroni u vodu u nekom određenom trenutku.

Konstruktivna vodena linija (KVL) je ona plovna vodena linija za koju je brod konstruiran. Na toj liniji brod plovi kada je potpuno opremljen i natovaren.

Teretna vodena linija (TVL) je momentalna vodena linija na kojoj brod plovi s nekim određenim teretom.

Laka vodena linija (LVL) je ona vodena linija na kojoj brod plovi potpuno opremljen ali prazan, tj bez tereta, goriva, vode, posade i zaliha

Pojas gaza je pojas koji se proteže od LVL do KVL.

Osnovica  je horizontalna linija koja prolazi gornjim rubom kobilice na mjestu najvećeg gaza broda. To je linija između kobilice i oplate broda.

Paralelni srednjak je dio broda s nepromijenjenom površinom glavnog rebra. Taj je dio broda pravokutnog oblika.

Glavno rebro je rebro koje ima najveću uronjenu površinu presjeka. Obično se nalazi na polovici duljine broda. Na paralelnom srednjaku je po cijeloj dužini širina rebra jednaka širini glavnog rebra.

### Perpendikulari

Perpendikulari su okomice na konstruktivnu vodenu liniju u nekim određenim točkama.

Pramčani perpendikular je pravac okomit na ravninu konstrukcijske vodene linije kod pramčane statve, tj. Na mjestu gdje završava pramac broda.

Krmeni perpendikular je pravac okomit na ravninu konstrukcijske vodene linije, kod krmene statve (na brodovima koji nemaju krmene statve krmeni perpendikular je okomica na KVL u presjecištu osovine kormila sa KVL).

Središnji perpendikular je (pomoćna) okomica koja se nalazi na sredini duljine broda na jednakoj udaljenosti i od pramčane i od krmene okomice.

### Kobilica broda

Kobilica broda (keel) je najniži uzdužni element brodske konstrukcije koji daje uzdužnu čvrstoću brodu. Prostire su od pramca do krme broda u njegovoj simetrali. U pramčanom dijelu broda ona prelazi u pramčanu a u krmenom dijelu u krmenu statvu.

| Slika Pogreška! U dokumentu nema teksta navedenog stila.-1 |  |
| --- | --- |

Gredna kobilica (slika 1, ispod) je masivna pravokutna čelična greda (1) koja se proteže od pramčane do krmene statve. Uz nju se s obje strane zavaruju tzv.dokobilični vojevi (2), a na njih se spajaju rebrenice (3). Iznad gredne kobilice nalazi se hrptenica (4) tj.okomiti lim, a na vrhu je horizontalni lim (5). Spomenuti elementi čine jaku uzdužnu čvrstoću. Nedostatak gredne kobilice je što povećava gaz broda.

Plosna kobilica (slika 1, iznad)  sastoji se od vodoravne ploče spojene s hrptenicom čime je brodu manji gaz,  konstrukcija olakšana a ne gubi na čvrstoći. Hrptenica se spaja s vojem oplate unutarnje strane dvodna. Danas se ugrađuje u gotovo sve brodove.

Tunelska kobilica ima dvije paralelne hrptenice između kojih je slobodan prostor. Ova vrsta kobilice se obično ne proteže duž čitavog broda, već  se gradi od strojarnice prema pramcu a iskorištena je za prolaz cijevi i električnih vodova. (Prema krmi ti vodovi prolaze kroz tunel osovine vijka).

| Ljuljne kobilice pojavljuju se kad su se napustile gredne kobilice što je uzrokovalo jače ljuljanje broda te zanos u plovidbi. Ljuljne kobilice smještene su po uzvoju dna da bi povećale gaz i širinu broda. One se ne protežu cijelom dužinom broda, nego idu po srednjem, ravnom dijelu dna. Moraju biti tako spojene s uzvojnim vojem kako ne bi smetale bočnim potkladama pri dokovanju broda. |  |
| --- | --- |
| Balastna kobilica gradi se na sportskim jedrilicama a izrađuje se od olova, lijevanog željeza ili od čeličnih oblika punjenih betonom. Njome se povećava stabilnost jedrilice. Ponekad na dnu balastne kobilice može biti ugrađena konstrukcija slična torpedu koja također utječe na manevarske sposobnosti i na brzinu brodice kroz vodu. |  |

Statve broda

Statve broda daju oblik pramcu i krmi, a produžetak su kobilice. O njima ovisi oblik pramca i krme a o obliku pramca i krme ovise maritimna svojstva broda.

### Pramčana statva

To je glavni strukturalni element pramca i spaja se s limovima palube, boka i dna. Izložena je silama valova i udara pa zato mora biti čvrsto građena. Mora izdržati opterećenja pri dizanju sidara. O njoj ovisi oblik pramca pa stoga mnogo utječe na brzinu broda i držanje broda na moru.

Pramčana statva je prikazana na ovim slikama, a uz bokocrt je prikazan niz malih tlocrta po raznim vodenim linijama pomoću kojih se zornije vidi oblik pramca.

Ispadni oblik statve (na slici lijevo) ima gornji dio izbočen prema naprijed, pa prilikom urona brod ima veći uzgon, a valovi se odbacuju dalje od broda. Prilikom posrtanja broda pramac se lakše diže a valovi ne nalijeću na palubu. Donji dio izrađen je od okrugla profila na kojem završava oplata boka i dna. Spaja se s palubama i limovima bokova a završava spojem s ogradom broda. Prednost ovakvih statvi je da se prilikom sudara obično oštete u gornjem dijelu koji je iznad plovne vodene linije.

Statva s bulbom pri dnu je kruškolika oblika, a koristi se kod gradnje velikih brodova jer svojim oblikom smanjuje otpor broda (otpor valova) u vožnji i povećava uzgon pramca. Prvi pokusi s bulbom su rađeni u lošinjskim brodogradilištima 19. stoljeća, a izgleda da su osmišljeni prema izgledu njuške dupina.

### Krmena statva

| Predstavlja dio kojim završava stražnji dio broda. Oblik joj ovisi o tome hoće li nositi samo kormilo ili kormilo i vijak. Ako nosi samo kormilo (brod s dva vijka, jedrenjak) oblik joj je dosta jednostavan. Na krmenu statvu prenose se tlakovi rada vijka pa njena konstrukcija u tom smislu mora biti jača od pramčane. Izrađuje se od lijevanog čelika. Statva se sastoji iz statve vijka, luka, petnice, a na luku s gornje i petnici s donje strane nalaze se ležišta osovine kormila. |  |
| --- | --- |

Prijelomna ili viseća krma (na slici gore lijevo) odlikuje se svojom prostranošću a time i velikim uzgonom u momentu nailaska vala. Izrada ovakve krme bila je skupa i zato neprihvatljiva pa se prešlo na izradu krstaške krme  (na slici gore desno) čija je konstrukcija bila jednostavna i čvrsta a izrada relativno jeftina. Smanjen je i utjecaj stroja na vibracije.

Majerova krma (na slici dole desno) predstavlja izduženi oblik krstaške krme. Takvom krmom se postiglo da se os oko koje brod posrće pomakne više prema krmi čime se postiglo da krma manje izlazi van pri posrtanju a i vijci su dublje pod vodom. Na slici dole desno je prikazana zrcalna krma. Konstrukcija zrcalne ili odrezne krme primjenjuje  se kod bržih brodova.

Na gornjoj slici vide se: 1. statva vijka - osovina, 2.luk, 3.petnica, 4.ležište lista kormila.

Koeficijenti

Koeficijenti brodske forme su omjeri između površina brodskih presjeka ili volumena trupa u odnosu na površine pravokutnika ili paralelepipeda koji ih omeđuju i obuhvaćaju. Oni su bezdimenzionalni i karakteriziraju oblik trupa.

| Koeficijent istisnine δ je omjer volumena istisnine broda i paralelepipeda koji ga okružuje. |  |
| --- | --- |
| Koeficijent punoće vodene linije α je omjer površine vodene linije i pravokutnika koji ju omeđuje. |  |
| Koeficijent punoće glavnog rebra β je omjer površine uronjenog dijela glavnog rebra i pravokutnika koji ga omeđuje. |  |
| Koeficijent uzdužne finoće broda ( je omjer volumena broda i cilindra kojemu je osnovica glavno rebro, a duljina kao VL. |  |
| Koeficijent vertikalne finoće broda ψ je omjer volumena broda i cilindra koji ima za osnovicu površinu vodene linije za neki gaz, a visok je kao gaz broda. |  |

U tablici su prikazani koeficijenti za neke vrste brodova:

Predočavanje brodskog trupa - (brodske linije)

| Brodska forma se može prikazati grafički, pomoću nacrta brodskih linija. Brodske linije su presjeci brodske forme sa sustavnom paralelnih ravnina u jednakim razmacima. Nacrt brodskih linija sastoji se od tri projekcije: tlocrta (pogled odozgo) nacrta (pogled sa strane) bokocrta (pogled s pramca/krme). Način dobivanja brodskih linija prikazan je na slici desno. |  |
| --- | --- |

### Vodene linije

To su presjeci brodske forme sa serijom vodoravnih ravnina projiciranih u tlocrtu koji prikazuju vodene linije broda. Razmaci tih ravnina su jednaki, a ovise o veličini broda.  Ako je brod simetričan, crta se samo jedna strana. Na slici se vidi:

| simetrala broda vodene linije projekcija palubne linije projekcija krme tragovi uzdužnica tragovi rebara. |  |
| --- | --- |

### Uzdužnice, okomice (vertikale)

To su presjeci brodske forme sa serijom okomitih ravnina paralelnih s ravninom simetrije broda projicirani u nacrt. Na slici se vidi:

| kontura broda tragovi vodenih linija tragovi rebara uzdužnice ili vertikale Međusobna udaljenost među uzdužnicama je uglavnom jednaka, što ovisi o obliku i veličini broda. |  |
| --- | --- |

### Rebra

| To su presjeci brodske forme sa serijom okomitih ravnina paralelnih s glavnim rebrom, projicirani u bokocrt Uobičajeno je duljinu između perpendikulara podijeliti na paran broj razmaka, na deset ili dvadeset dijelova. Na pramcu i krmi, gdje se oblik broda znatnije mijenja, dodaju se polovična rebra. |  |
| --- | --- |

S obzirom na simetriju rebara, često se crta i samo jedna polovica i to od krme do glavnog rebra lijeva polovica, a od glavnog rebra do pramca desna polovica.

### Širnice

| To su presjeci brodskog trupa s ravninama koje se postavljaju proizvoljno, ali po mogućnosti što okomitije na rebra. Širnica zapravo predstavlja vodenu liniju za brod kada je nagnut pod nekim kutom pa su one korisne kod izračuna različitih vrijednosti vezanih za stabilnost broda |  |
| --- | --- |

Širnice, tj. Presjeci, međusobno mogu biti paralelne, ali i ne moraju biti paralelne kao što su vodene linije, uzdužnice i rebra. Širnice se obično crtaju u tlocrtu, s druge strane vodenih linija

Na brodskim linijama se dobro mogu uočiti skok i preluk. Palubni uzvoj (skok) je zakrivljenost palube po dužini broda. Preluk palube je zakrivljenost palube u poprečnom smjeru. Skok i preluk su važni radi otjecanja sakupljene tekućine na palubi broda.

### Nacrt brodskih linija

Brodske linije se crtaju u mjerilu 1:50, 1:100, 1:200, ovisno o veličini broda. Raspored linija za manje brodove može se vidjeti na slici:

| gore se postavljaju uzdužnice i kontura broda (uzdužni presjek) ispod se crtaju vodene linije, a ispod njih širnice desno od uzdužnog presjeka crtaju se rebra. |  |
| --- | --- |

Brodske linije se obično crtaju sa 10 ili 20 razmaka rebara. Najčešće se crta tako da je pramac na desnoj strani nacrta broda, a krmeni dio na lijevoj strani nacrta.

Kod svih simetričnih brodova se uzdužnice, širnice i vodene linije crtaju samo na jednoj polovici tlocrta ili bokocrta. To je npr. Nemoguće kod nosača zrakoplova koji nisu građeni simetrično.

Kad brod ima duži paralelni srednjak, rebra se crtaju na sredini uzdužnog presjeka.

Na donjoj slici je prikazan kompletan nacrt lošinjske regatne pasare.

Brodogradilišta, porinuće i dokovanje broda

Brodogradilišta

Brodogradilišta su industrijski pogoni koji se bave izgradnjom ili popravkom brodova. Mogu se podijeliti na više načina. Prema namjeni se mogu podijeliti:

- za riječne ili za morske brodove

- ratni ili trgovački

- specijalizirani za posebnu vrstu brodova

- gradnja samog trupa ili gradnja i opremanje (brodski motor i ostala oprema).

Veličina brodogradilišta je drugi kriterij za podjelu brodogradilišta:

- prema godišnjoj izgradnji (bruto tonaži)

- prema veličini brodova koje može izgraditi

- prema broju radnika (nije realno – kooperanti)

| Smještaj brodogradilišta bi trebao biti na zaklonjenoj niskoj obali, a često se nalazi na ušćima rijeka i blizu jakih industrijskih centara kako bi se lakše dobavljao materijal za izradu i opremanje brodova. Najpovoljniji teren je prirodni poluotok Trenutno su najjača brodogradilišta u Južnoj Koreji koja godišnje proizvedu onoliko brodova (tonaže) kao sve ostale države svijeta. |  |
| --- | --- |

Najveće brodogradilište u svijetu je Ulsan – Hyunday Heavy Industries, koje svaka 4 radna dana uspijeva porinuti novi brod u more, u kojem je izgrađen i Berge Stahl. Specijalizirano je za FPSO brodove.

### Pogoni brodogradilišta

Bez obzira na namjenu i veličinu brodogradilišta, u njima se nalaze razne radionice, skladišta, radni prostori i navozi koji se mogu podijeliti u nekoliko grupa, a osnovne su:

- brodograđevni pogon;

- opremni pogon;

- pomoćni pogon.

Veličina i kapacitet pogona moraju biti usklađeni kako bi proizvodnja mogla nesmetano teći.

#### Grupa radionica za izgradnju trupa

U ovu grupu radionica su uključeni dijelovi pogona u kojima se gradi trup broda, tj. brodograđevni pogon. Sastoji se

Slagalište limova i profila – otvoren prostor kojemu veličina ovisi o količini materijala koja se utroši za neko određeno razdoblje i o mogućnosti nabave tog materijala; mora biti smješteno uz cestu ili željeznicu, te imati opremu za premještanje (dizalice i sl.).

Sala za trasiranje (crtanje) – prostor u kojem se na podu na limove ucrtavaju profili (oblici), a može biti smješten i pantograf – uređaj koji pomoću računalnog programa reže limove prema manjem nacrtu.

Brodograđevne radionice – prostor za modeliranje, obradu i primarnu zaštitu elemenata brodske konstrukcije, tj. za obradu limova i profila.

Radionica za izradu sekcija trupa – danas se gotovo svi brodovi grade u sekcijama (film o Queen Mary 2), tako da se u ovim prostorima sastavljaju sekcije koje se kasnije smještaju u  slagalište gotovih sekcija.

Dilj (ležaj) – mjesto na kojem se gradi brod, odnosno gdje se montiraju sekcije. Najstarija vrsta dilja je navoz, tj. kosa površina nagiba 3,5-7% na koju se brod može postaviti okomito na obalu (uzdužni – najčešći) ili paralelno s obalom (bočni). U brodogradilištima u kojima se grade vrlo veliki brodovi primjenjuje se suhi dok. U suhim dokovima nema klasičnog porinuća broda.

Radionica u drvu – za izgradnju paluba ili za izradu skela.

Priručna skladišta za razne potrebe.

#### Opremna grupa

| Sastoji se od raznih podgrupa u kojima se izrađuju dijelovi opreme broda: mehanička podgrupa ljevaonica kovačnica mehanička radionica cjevarska radionica drvodjelska podgrupa skladište gotovih dijelova električarska radionica kotlarska radionica bravarska radionica elektroničarska radionica grupa za održavanje uređaja i alatnice |  |
| --- | --- |

Danas brodogradilišta uglavnom ne izrađuju sama brodsku opremu, već ju najčešće nabavljaju od drugih suradnika – kooperanata.

Neki pogoni mogu prerasti i u zasebne tvornice, kao npr. pogoni za gradnju brodskih motora koji mogu graditi i motore i postrojenja za druga brodogradilišta i industriju.

#### Ležaji za gradnju broda

Brodovi se grade na posebnim ležajevima, tj. diljevima (t.4.1.1.1.). To mogu biti uzdužni (lijevo) i poprečni (sredina) navozi, suhi dokovi ili vodoravni platoi (desno) uz more kod kojih su za porinuće potrebne plovne komore (pomoću kolica se brod dovlači u komoru za porinuće, sličnu suhom doku).

Porinuće

Porinuće je postupak kojim se brod spušta u more. Bbod se gradi na ležaju, tj. kosini (navozu) ili vodoravnoj površini u nivou ili ispod nivoa mora (suhi dok), a nakon izgradnje trupa broda potrebno ga je porinuti, tj. premjestiti sa navoza na prostor za opremanje.

Klasično porinuće je zapravo slobodno puštanje broda da pod utjecajem vlastite težine dođe do mora. da bi se to postiglo pod brodom su saonice na saoniku. Saonice se pričvrste uz brod, a saonik se pričvrsti uz navoz po kojem klize saonice s brodom. Prije porinuća pod brod se postavljaju potklade i stoperi između saonica i saonika koji omogućavaju da brod ne krene nekontrolirano te se vrši podmazivanje radi smanjivanja trenja.

Već je rečeno da postoji uzdužno i poprečno porinuće. Najčešće je uzdužno porinuće kod kojeg se za spuštanje broda u more iskoristi potencijalna energija izgrađenog broda. Porinuće započinje skidanjem potklada na kojima je brod stajao tijekom gradnje pa sva masa prelazi na saonice i brod klizi prema moru.

Poprečno porinuće je uobičajeno na rijekama. Karakteriziraju ga manja opterećenja i brže zaustavljanje. Brod je tijekom gradnje postavljen horizontalno a ne koso čime se postiže lakša gradnja, a saonik čini mnogo greda koje su postavljene okomito na ogradu.

### Faze porinuća broda

S obzirom na sile težine i uzgona, mogu se izdvojiti 4 karakteristične faze porinuća.

1. faza

- brod se kreće po suhome

- sila trenja mora biti manja od uzdužne komponente težine broda

- brod mora krenuti sam od sebe kad se otpuste zapori

2. faza

- krma ulazi u more

- javlja se uzgon i otpor vode

- momenti uzgona moraju biti veći od momenta težine kako ne bi došlo do podizanja pramca

- naglo se povećava tlak i istiskuje se mazivo, jača trenje, pa se brod može zaustaviti ili oštetiti

3. faza

- moment uzgona se izjednačava s momentom težine

- momenti jednaki u cijeloj fazi

4. faza

- slobodan otplov

- uzgon jednak težini broda

- izjednačene sile (ne momenti)

Porinuće broda je vrlo osjetljivo i treba voditi računa o mnogim elementima kako ne bi došlo do oštećenja na trupu i na obali. Ponekad se prilikom porinuća moraju koristiti i tegljači kako bi se brodovi zaustavili na malim udaljenostima od brodogradilišta.

Dokovanje broda

Dokovanjem se brod podiže izvan mora u svrhu pregleda, održavanja ili remonta podvodnog dijela trupa broda i brodske opreme koja se nalazi uronjena u more. U tu svrhu se koriste:

- plutajuci dokovi,

- suhi dokovi,

- synchro-liftovi

### Plutajući dokovi

Ovakvi dokovi su privezani ili usidreni pred obalom brodogradilišta i imaju posebne tankove čijim se punjenjem i pražnjenjem dok spušta ili podiže iz mora. Postoje tzv. U i L tipovi plutajućih dokova.

Kada se dok naplavljivanjem vlastitih tankova spušta u morsku vodu i uroni ispod razine mora, brod u plutajući dok dolazi tegljenjem pomoću remorkera, te se pomoću vitala na plutajućem doku uvlaci kroz dok na željenu poziciju. Nakon uplovljavanja broda u plutajući dok i crpljenja morske vode iz njegovih tankova, brod i dok se sasvim izdignu iz morske vode, prilikom čega brod nasjedne na centralne i bočne potklade plutajućeg doka. Najopasniji je trenutak kada dok preuzima masu broda.

Potklade suhih i plutajućih dokova su različitih tipova pa se razlikuju centralne za nasjedanje kobilice broda tijekom dokovanja i bočne za podupiranje broda na njegovim bokovima.

### Suhi dokovi

Suhi dokovi su ukopani u obalu, a od vanjskog djela su odvojeni posebnim nepropusnim vratima. Naplavljuju se vodom pomoću posebnih crpka, a u njima nije potrebno izvoditi pripreme za porinuće ili obavljati operacije dokovanja čime su izbjegnute opasnosti oštećenja broda prilikom izranjanja doka.

U suhi dok postepeno se pušta morska voda i u trenutku kad brod zapliva, otvaraju se ustave i brod može isploviti. Dno suhog doka ima manji pad prema vratima doka, kako bi se omogućilo lakše otjecanje vode. Postoje i suhi dokovi s vratima na oba kraja doka, kao i dokovi s poprečnim i uzdužnim vratima unutar bazena suhog doka

### Syncro liftovi

| To su posebna dizala za podizanje plovila iz mora. Na slici: 1-plutajuca platforma, 2-kolijevka, 3-platforma brodogradilišta (mol) |  |
| --- | --- |

Nepotopivost broda

Podjela brodskog prostora

Jedan od najvećih problema koji se javlja u brodogradnji je izgradnja dovoljno čvrstog broda koji će odolijevati meteorološkim nepogodama, posebno velikim valovima. Unatoč kvalitetnoj gradnji mogu se dogoditi različite havarije koje će uzrokovati ulazak vode u trup broda:

- prodor morske vode na trupu broda uslijed udara ili sudara,

- prodor morske vode kroz grotla i druge otvore uslijed:

  - valova

  - kiše

  - gašenja požara.

U tom smislu se brod prilikom gradnje uzimaju u obzir moguće havarije pa se različiti dijelovi broda izrađuju na različite načine pa se brodski prostor se dijeli na sljedeći način:

Krma (1) – obuhvaća prostor između kraja krme i krmene kolizione pregrade, od dna krme do palube koja omeđuje taj prostor (gornja palube), od boka do boka broda. Krma je izložena vibracijama, a manja je vjerojatnost od sudara ili nasukavanja.

Strojarnica (2) – obuhvaća prostor između krmene  i pramčane pregrade strojarnice, od dna strojarnice do palube koja omeđuje taj prostor (gornja palube), od boka do boka broda. Taj prostor je posebno opterećen masom brodskog postrojenja i vibracijama, a podložan je mogućim požarima i eksplozijama.

Prostor za teret (3) – između pramčane pregrade strojarnice i pramčane kolizione pregrade, a kod brodova koji imaju strojarnicu pomaknutu prema sredini broda, ovaj prostor obuhvaćaju i prostor između krmene kolizione pregrade i krmene pregrade strojarnice, od dna teretnog prostora do palube koja omeđuje taj prostor (gornja paluba), od boka do boka broda.

Pramac (4) – između pramčane kolizione pregrade do kraja pramca, od dna pramca do palube koja omeđuje taj prostor (gornja paluba), kaštel i opremu iznad, od boka do boka broda. Ovaj prostor izložen je naprezanjima od mora, a podložan je mogućim udarima i najčešće stradava kod sudara.

Nadgrađe (5) – čine ga prostori iznad gornje palube. U tom prostoru je najmanja opasnost od prodora vode, a najkvalitetnije je odijeljen od ostatka trupa broda, pa oštećenja na njemu neće bitno utjecati na plovna svojstva broda.

Nepropusno pregrađivanje broda, minimalni broj pregrada

Nepropusne pregrade na brodu, engleski bulkheads, ugrađuju se kako bi se postigla podjela unutrašnjosti broda u nekoliko vodonepropusnih i vatronepropusnih odjeljenja radi očuvanja plovnosti i stabilnosti i spriječilo potonuće u slučaju prodora vode u neki prostor, kao i širenje vatre u slučaju požara, a u slučajevima oštećenja stijenka tankova  smanjuju zagađenje. Pregrade se ugrađuju u poprečnom i u uzdužnom smjeru.

| Njihova važnost je i u tome što služe kao elementi poprečne i uzdužne čvrstoće: oslonci za potpalubne nosače, nosače dna i nosače boka; poprečne pregrade posredno sudjeluju u uzdužnoj čvrstoči broda jer održavaju oblik trupa broda kao kutijastog nosača; podupiru nadgrađa, palubne kućice i opremu na palubi važan oslonac i prilikom dokovanja broda. |  |
| --- | --- |

Kada se gradi brod, mora se predvidjeti mogućnost naplavljivanja više odjeljaka prije nego što se potpuno poremeti plovnost broda. Propisi o pregrađivanju ovise o vrsti tereta i o  namjeni broda, a u nekim slučajevima se koriste privremene pregrade (teški tereti, sipki tereti i sl.). Broj pregrada prema propisima klasifikacijskih zavoda prikazan je u tablici.

|  | Dužina broda (L) Strojarnica na krmi Strojarnica drugdje L<65 3 4 65 < L < 85 4 4 85 < L < 105 4 5 105 < L < 125 5 6 125 < L < 145 6 7 145 < L < 165 7 8 165 < L < 185 8 9 L > 185 Posebno se preračunava |
| --- | --- |

Brodovi za prijevoz tekućeg tereta imaju i uzdužne pregrade koje smanjuju slobodne površine. Ako je poprečna čvrstoća brodskog trupa zadovoljavajuća, jedna ili više nepropusnih pregrada može se izostaviti.

### Nepropusno pregrađivanje

| Nepropusno pregrađivanje, engleski: watertight subdivision, postiže se ugradnjom pregrada od krova dvodna do glavne palube. Rebrenice u dvodnu ispod pregrade moraju isto biti izvedene nepropusno. Svi brodovi moraju imati: sudarnu pregradu na pramcu, pregradu na krmi pregrade na oba kraja strojarnice. Način gradnje i materijal za izradu pregrada ovisi o mjestu gdje se ugrađuju i o predviđenim silama koje će utjecati na njih. Mogu biti ravne s ukrepama ili korugirane bez ukrepa. |  |
| --- | --- |

#### Ravne pregrade

| Sastoje se od ravnih limova koji se postavljaju vodoravno jedan iznad drugog, čime se postiže da donji limovi budu deblji, a gornji sve tanji. Sami limovi ne daju dovoljnu čvrstoću pa se na njih moraju postavljati ukrepljenja koja mogu biti vodoravna i okomita. Na slici je vidljivo: lim pregrade ukrepe. Okomita ukrepljenja su od profiliranih materijala, a na krov dvodna i na palubu se spajaju koljenima. |  |
| --- | --- |

#### Korugirane pregrade

| To su uglavnom poprečne pregrade korugirane po cijeloj visini. Oblik korugacija može biti različit, a ne trebaju posebna ukrepljenja. Limovi se postavljaju okomito pa su obično iste debljine po cijeloj visini, ili se malo smanjuje ispod paluba. Uz vanjsku oplatu korugacije prelaze u ravnu pregradu i postavlja se nekoliko okomitih ukrepa. Ako su korugirane pregrade jako visoke na njih se mogu postaviti vodoravna pojačanja. |  |
| --- | --- |

### Sudarna pregrada

Sudarna pregrada se postavlja na pramčanom djelu broda kako bi u slučaju sudara brod zadržao plovnost pa stoga predstavlja vrlo čvrstu nepropusnu pregradu. Od krajnje točke pramca do sudarne pregrade nastaje prostor koji se još zove pramčani pik (forepeak), a u njemu nastali  tank koristi se za balast.

| Udaljenost od pramca na koju sepostavlja ta pregrada određuje se prema mjeri dužine Lc koja se određuje prema LOADLINE 66, MARPOL 73/78, IBC-code i IGC-code: na teretnim brodovima duljine Lc<200 m, mora se nalaziti na udaljenosti ne manjoj od 0.05 Lc od pramčane okomice; na brodovima duljine Lc>200 m, sudarna pregrada se mora nalaziti na udaljenosti ne manjoj od 10m od pramčane okomice ne smije biti na udaljenosti većoj od 0.08 Lc od pramčane okomice. |  |
| --- | --- |

Ako se bilo koji dio podvodnog trupa nalazi ispred pramčanog perpendikulara, kao na primjer pramčani bulb, mjeri od okomice koja se nalazi na udaljenosti x od pramčanog perpendikulara, gdje je x=a/2 2=0.015 Lc = 3m.

Sudarna pregrada mora se protezati do palube nadvođa, a na brodovima s neprekinutim ili dugim nadgrađem do prve palube iznad palube nadvođa. Otvori s nepropusnim zatvaranjem mogu se nalaziti na sudarnoj pregradi iznad palube nadvođa. Između palube nadvođa i pokrova dvodna ne smiju se postaviti vrata, provlake, prilazni otvori ili ventilacijski kanali.

### Ostale nepropusne pregrade i vrata

#### Pregrada krmenog pika

Slična je sudarnoj pregradi i nalazi se na krmenom djelu broda od dna broda do palube nadvođa ili do nepropusne platforme koja se nalazi iznad teretne vodne linije, pa nastaje tank krmenog pika za smještaj balasta. Engleski naziv je afterpeak bulkhead. Još se zove i pregrada statvene cijevi (stern tube bulkhead) i mora biti pojačana u području prolaza statvene cijevi.

#### Ostale nepropusne pregrade

Ugrađuju se ovisno o vrsti broda. Moraju se također protezati do palube nadvođa. Nepropusne pregrade se, gdje je god to moguće, postavljaju u ravnini rebara.

#### Klizna vrata

| Sliding doors - na nekim mjestima na brodu se postavljaju klizna vrata, a moraju se postaviti tako da se njima može rukovati i da su ispravno vođena u svim položajima broda s obzirom na valjanje, ljuljanje i posrtanje. Mehanizam za zatvaranje se mora pouzdano rukovati s obje strane pregrade i sa palube nadvođa. Na mjestu odakle se rukuje vratima se mora ugraditi indikator koji pokazuje jesu li otvorena ili zatvorena, što je posebno važno u slučaju prodora vode ili požara. |  |
| --- | --- |

#### Ovješena vrata

| Hinged doors - moraju imati odgovarajuće brtve koje osiguravaju potpunu nepropusnost, šarniri trebaju biti od materijala otpornih na koroziju, a vrata se moraju moći otvarati i zatvarati s obje strane pregrade. Mora se vidno istaknuti upozorenje da se vrata moraju zatvoriti za vrijeme boravka broda na moru. |  |
| --- | --- |

### Hidrostatički tlak, djelovanje na pregrade

Na pregrade djeluju razne sile koje uzrokuju okomita i uzdužna opterećenja. Okomita opterećenja pregrada nastaju radi:

- statičkog i dinamičkog pritiska tereta ili balasta u plovidbi

- statičkog i dinamičkog pritiska tereta ili balasta kod sudara i nasukanja

Uzdužna opterećenja nastaju radi:

- hidrostatskog i hidrodinamičkog tlaka mora na vanjsku oplatu i palubu

- dinamičkih pritisaka tereta ili balasta kod sudara i nasukavanja

- lokalnih koncentriranih pritisaka opreme

- lokalnih koncentriranih sila pri dokovanju.

Nepropusne pregrade bivaju potpuno opterećene samo kod prodora vode što može uzrokovati trajne deformacije. Tu se očituje prednost zavarene konstrukcije koja zadržava nepropusnost i nakon deformacija, za razliku od starih zakovanih konstrukcija kod kojih ispadaju zakovice. Sudarne pregrade i pregrade statvenih cijevi trebaju biti dovoljno čvrste da se ne deformiraju trajno pri prodoru vode kod sudara ili oštećenja, a pregrade tankova tereta ili balasta koje su izložene hidrostatskom tlaku, također ne smiju pretrpjeti trajne deformacije.

Kod brodova sa velikim razmacima pregrada, (npr. OBO-brodovi), u plovidbi s tekućim teretom dolazi do velikih hidrodinamičkih pritisaka zbog gibanja velikih masa tekućine, zbog čega se pregrade kod tih brodova provjeravaju na dinamička opterećenja (sloshing).

### Ispitivanje nepropusnosti

Nakon što su postavljene sve pražnice grotala i ugrađena sva vodonepropusna vrata, te postavljeni svi prolazi kroz strukturu, a prije nego što se nanese zaštitni prijemaz, cementna ili neka druga obloga preko zavarenih spojeva, svi tankovi i vodonepropusne pregrade ili vodonepropusne palube moraju se ispitati ne nepropusnost.

Prije porinuća mora se ispitati tlačenje prostora i dijelova strukture kod kojih je jedna od granica vanjska oplata. To se postiže hidrauličkim tlačenjem, tlačenjem zrakom, polijevanjem vodenim mlazom i ispitivanjem strukture tankova.

nepropusnost pregrada može se ispitati na nekoliko načina. Jedna od starih metoda je da se na spojevima (varovima) s jedne strane namaže rastopina krede, a s druge strane se pušta petrolej koji može penetrirati i kroz najmanje pukotine i zamastiti kredu. Danas se najviše koristi voda i to na dva načina:

- mlaz vode koja se pušta pod tlakom od oko 4 bara;

- punjenjem manjih tankova i tankova tereta vodom.

Ispitivanje tankova i pregrada je osobito važno kod tankera.

### Konstrukcija otvora i opločenja

Otvori na nepropusnim pregradama (openings in watertight bulkheads)  se razlikuju ovisno o smještaju u odnosu na vodenu liniju. Ako se nalaze ispod najdublje vodne linije, vrata trebaju biti klizna, a samo izuzetno se odobravaju i ovješena vrata, moraju biti dovoljno čvrsti i odgovarajuće izvedbe te odgovarajuće ukrepljenja.

Opločenje pregrada (bulkhead plating) i dimenzije nepropusnih pregrada (scantlings) dobiju se posebnim proračunima gdje se koriste slijedeće oznake:

- tk-dodatak za koroziju,

- s -razmak ukrepa u m,

- l -nepoduprti raspon u m,

- p = 9.81 h kN/mm2

- h -udaljenost od središta opterećenja do točke udaljene 1m iznad pregradne palube, a za sudarnu pregradu do točke 1m iznad sudarne pregrade.

- k=235/Reh - koeficijent materijala

- Reh-najniža granica razvlačenja N/mm2

- Cp – koeficijenti za opločenje (prema donjoj tablici)

Debljina opločenja pregrada ne smije biti manja od vrijednosti :

Debljina pregrade na malim brodovima ne treba biti veća od debljine oplate, što ovisi od odnosa razmaka ukrepa pregrade i razmaka rebara.

Pregrada statvene cijevi mora biti ojačana u području prolaza statvene cijevi.

### SOLAS, MARPOL, LOADLINE

Pravila za postavljanje, gradnju i broj pregrada proizlazi iz SOLAS, MARPOL, i LOADLINE konvencije te iz raznih ostalih pravilnika (kodeksa) i propisa.

Primjena u praksi provodi se tako da Klasifikacijski zavodi u svoja tehnička pravila pretoče zahtjeve konvencija. Npr. Hrvatski registar brodova donosi Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, a u poglavlju Dio 5. – Pregrađivanje donose detalje o pregrađivanju brodova.

Općenito, predmetna pravila uključuju zahtjeve međunarodnih tijela, a u pomorstvu se to najčešće odnosi na zahtjeve Međunarodne pomorske organizacije International Maritime Organization (IMO).

Konvencije i ostala pravila u kojima se tretira nepotopivost broda su:

- Međunarodna Konvencija o sigurnosti života na moru 1974 (SOLAS 1974), sa svim dopunama do i uključujući dopune 2006 (MSC. 216(82))

- Protokol 1988 koji se odnosi na Međunarodnu Konvenciju o sigurnosti života na moru 1974 sa dopunama (SOLAS PROT 1988)

- Međunarodna Konvencija za sprečavanje zagađivanja s brodova, 1973, modificirana protokolom 1978 (MARPOL 73/78), sa svim dopunama do i uključujući dopune 2005. (MEPC. 132(53))

- Međunarodna konvencija o vodenim linijama LOADLINE

- razne rezolucije – nadopune i izmjene aktualnih konvencija.

Osim konvencija koje su obvezujuće za države koje su ih ratificirale, primjenjuju se i zahtjevi različitih pravilnika (Codes):

- Kodeks o stabilitetu u neoštećenom stanju A. 749(18)

- Kodeksi koji se odnose na određene vrste brodova

Pravilnici  nisu obvezujući kao konvencije, ali se preporuča implementacija u državna zakonodavstva. Najčešće se implementiraju upravo u tehnička pravila klasifikacijskih zavoda.

Sve više se primjenjuju i EU propisi, kao npr. Direktiva Europskog Parlamenta i Vijeća 2003/25/EZ od 14. travnja 2003. kako je izmijenjena i dopunjena direktivom Komisije 2005/12/EZ od 18. veljače 2005.

Na slici je prikazan jedan od nacrta koji se odnose na pregrađivanje, a proizlazi iz LOADLINE konvencije.