Sadržaj

Sekstant……………………………………………………………….2

Pogreške sekstanta……………………………………………………3

Korekcije izmjerenih visina…………………………………………..4

Depresija morskog horizonta depm…………………………………...5

Astronomska refrakcija φ…………………………………………….6

Kružnica visine……………………………………………………….7

Kružnica pozicije……………………………………………………..8

Stajnica u astronomskoj navigaciji - luk i pravac pozicije…...………9

Metode određivanja astronomske stajnice.........................................10

Metoda visine - “ MSH ”( Marcq de Saint Hilaire )………………..11

Određivanje pozicije broda pomoću dvije ili tri stajnice metodom “

msh ”………………………………………………………………..12

Određivanje pozicije broda u razmaku vremena...............................13

Greške pozicije u astronomskoj navigaciji........................................14

Određivanje φ pomoću sunca u podne i polare ( φm  φpol )................15

Kontrola devijacije magnetskog i žiro - kompasa.............................16

Identifikacija zvijezda........................................................................17

Sekstant

Optički princip sekstanta:

Ako se zraka svjetla odbije u istoj ravnini                                                                                                                                                                                                                                                      dva puta od dva ravna zrcala kut skretanja zraka jednak je dvostrukom kutu između zrcala.

Iz trokuta AMV:  δ = γ + β

Iz trokuta NOV: 2δ = γ + α

2 γ + α  = 2 (γ + β)

2 γ + α  = 2 γ + 2 β

£ = 2 β

Zraka svjetla sa nebeskog tijela ide na veliko ogledalo, odbija se na malo i na kraju se odbija u oko. Ogledala (zrcala) stoje pod kutom β, a da zraka ide direktno u oko upala bi pod kutem £.

Dijelovi Sekstanta su:   - tijelo s ručkom

- alhidada

- limb ( -5° - +155° ~ )

- indeksna crtica na alhidadi

- bubnjić ili nonijus

- malo i veliko zrcalo

- durbin ( običan ili astronomski )

Vrste Sekstanta:  -  na libelu

-  periskopski

-  radiosekstant

-  fotoelektrični

Visinu nebeskog tijela ( vertikalni ili horizontalni kut ) mjerimo tako da alhidadu stavimo na 0°, a tada u malom zrcalu vidimo pravu i odbijenu sliku. Pomičemo alhidadu sve dok kroz staklo ne vidimo horizont. Kada se odbijena slika i horizont poklope lagano zanjišemo sekstant, a točnost reguliramo nonijem ili bubnjićem.

Pogreške sekstanta:

- Veliko ogledalo/zrcalo nije okomito na ravninu limba - pogrešku ispravljamo gledajući luk limba direktno i kroz veliko zrcalo. Odvrćemo ili zavrćemo vijak na zrcalu dok se prava i odražena slika ne poklope.

- Optička os durbina nije paralelna s ravninom limba - ako postoji zavrtanj na nosaču durbina, astronomskim durbinom opažamo horizont ili dva daleka predmeta.

- Malo zrcalo nije okomito na ravninu limba i paralelno s velikim zrcalom - opažamo daleki objekt ili horizont i zavrćemo vijak sve dok se prava i odbijena slika ne poklope. Objekt mora biti na barem 1031 m udaljenosti. Kada se slike poklope zaljuljamo sekstant i slike moraju ostati poklopljene.

- Greška indeksa - kada su zrcala paralelna i okomita na ravninu limba indeks alhidade bi morao biti na nuli. Ako postoji odstupanje javlja se greška indeksa.

- sadrži u sebi sve neispravljene pogreške od 1 – 3.

Grešku indeksa možemo dobiti i opažanjem sunca i to tako da jedan put

odraz dovedemo iznad a drugi put ispod prave slike. Oba dva puta očitamo

odstupanje od alhidade. Korekciju indeksa dobijemo po formuli:

Ki = 1.čitanje + 2.čitanje

2

npr.prvi put čitamo + 30′ 20″, drugi put - 34′ 40″, Ki = - 2′ 10″

ako je greška indeksa veća od ± 2 treba ju ispraviti okretanjem nižeg zavrtnja

na poleđini malog zrcala

- Greška ekscentriteta Ke javlja se kada se os alhidade ne poklapa s osi limba

- Podjele luka limba i bubnjića ili nonija nisu točne u ° i ′

- Stakla i zrcala su prizmatična, leće nisu ispravne

Greške od 1 - 4 se ispravljaju, a greške od 5 - 7 se ne mogu ispraviti i treba ih uzeti u obzir pri računanju.

Korekcije izmjerenih visina:

Da bismo dobili točnu visinu nebeskog tijela trebali bi se nalaziti u središtu zemlje bez atmosfere, imati perfektan sekstant i mjeriti visinu središta nebeskog tijela.

U stvarnosti mi se nalazimo na površini zemlje s atmosferom, mjerimo nesavršenim sekstantom npr. Doni rub sunca.

Ispravci su: - nesavršenost sekstanta  - korekcija ( greška ) indeksa

- korekcija ekscentriteta

- depresija morskog horizonta ( dep )

- refrakcija ( ρ )

- paralaksa ( π )

- polumjer sunca ili mjeseca

Mi opažamo visinu Vi = dep + α + φ , a trebali bi opažati visinu Vp.

Iz crteža je:  α = Vi - dep - φ  (1)

Iz trokuta A∑C:  α + π + ( 180° - Vp ) = 180°  →  ( 180° - Vp ) je kut u C

α + π = Vp  (2)

Usporedimo (1) i (2): Vp = Vi – dep – φ + π

Ako mjerimo sunce ili mjesec obično promatramo donji rub pa moramo dodati radijus, a ako promatramo gornji rub, moramo ga oduzeti.

Depresija morskog horizonta depm :

Zbog refrakcije se dešava da je horizont dalji od teoretskog, a depresija je manja.

U normalnim atmosferskim uvjetima:

____

Prava depresija   dep = 1,93′ √Voka

____

Prividna depresija   depm = 1,77′ √Voka     -     udaljenost morskog horizonta u M = 2,08 √Voka

U slučaju da nas u opažanju nebeskog tijela ometa kopno:

Depresija obalnog horizonta za obalu udaljenu d milja → depo = Voka + 0,42 d

d

Astronomska refrakcija φ:

Svjetlosne zrake sa nebeskog tijela prolaze kroz zemljinu atmosferu i postepeno skreću s puta prelazeći iz rjeđe u gušću sredinu pa tijelo prividno vidimo na većoj visini nego što je u stvarnosti.

Kut između početnog i konačnog pravca zovemo astronomska refrakcija.

Ona ovisi o tlaku, temperaturi i ostalim meteorološkim uvjetima.

φ  je najveća za tijela na horizontu pa za v < 10° moramo vršiti dodatne korekcije. U praksi treba izbjegavati tijela visine iznad 20°

Paralaksa π:

Dnevna paralaksa – kut pod kojim se sa tijela sunčevog sustava opaža radijus zemlje.

Godišnja paralaksa – kut pod kojim se sa tijela izvan sunčevog sustava opaža polumjer putanje zemlje oko sunca.

Paralaksa ovisi o visini tijela iznad horizonta pa razlikujemo horizontsku i visinsku paralaku.

Ovisno o položaju promatrača razlikujemo polarnu ili ekvatorsku paralaksu

Kružnica visine:

Dva broda ili dvije osobe koje

istovremeno izmjere istu visinu

nebeskog tijela nalaze se na istoj

kružnici.

Kružnica visine “nalazi se” na

površini zemlje. Ako bi pogledali

tu kružnicu sa točke na nebu iznad

nebeskog tijela vidjeli bismo njenu

projekciju na površini zemlje

→ točku projekcije i ona bi bila u

središtu kružnice visine.

Na gornjem crtežu brod1 mjeri

visinu Vp1 , a brod2 visinu Vp2 i

one su jednake.

Vp1 = Vp2

Radijus kružnice visine ( u donjem

crtežu ) je zenitna udaljenost. Z1 = Z2

Zenitna udaljenost je povezana s visinom:  Z = 90°- v.

Radijus kružnice visine nije ravna crta, nego dio velike kružnice, dakle luk, pa u proračunima vrijede pravila sferne trigonometrije.

Ako bismo izmjerili visinu od dva

različita nebeska tijela, mjesto gdje

bi se sjekle kružnice bi bila naša

prava pozicija broda.

Kako se kružnice sijeku u dvjema

točkama, prava pozicija bi bila ona

bliža zbrojenoj poziciji.

Za određivanje pozicije moramo

uspjeti prenijeti na merkatorovu

kartu dijelove kružnice visine koji

su najbliži pravoj poziciji broda.

Kružnica pozicije:

Dobije se kada kružnicu visine prenesemo na mercatorovu kartu.

Kružnica pozicije 1. vrste ima granične paralele ispod polova ( φGR1 , φGR2 )

Zbog rastegnutosti

mercatorove karte za secφ ima oblik jaja, s ispupčenjem

prema polu.

Za Tp na ekvatoru će kružnica pozicije biti najpravilnija, jer je razvlačenje prisutno u oba smjera.

Kružnica pozicije 2.   vrste obuhvaća pol,   tako da su njene najviše točke iznad  φGR2.

Ima oblik sinusoide,a od početne do krajnje točke su svi meridijani.

Oblik sinusoide ovisi

o φ točke pozicije.

Kružnica pozicije 3. vrste dodiruje pol. Budući da se pol na mercatorovoj karti ne može prikazati, jer je sec 90° = ∞, imat će oblik slova U.

Stajnica u astronomskoj navigaciji – luk i pravac pozicije:

Da bi dobili poziciju trebali bismo nacrtati dvije kružnice visine na globusu radijusa barem 6 m ili dvije kružnice pozicije. Odnosno dio kružnica, tj dva luka pozicije blizu naše zbrojene pozicije.

Radijus kružnice i luka je zenitna udaljenost. Ako bi na našim širinama opažali sjevernjaču Z bi bila oko 45° i bilo bi nemoguće na kartu nacrtati tako veliku kružnicu.

Zato se luk pozicije zamijenjuje pravcem pozicije, tj njegovom tangentom u točki C.

Da bi nastale što manje greške pri zamjeni luka pozicije pravcem pozicije treba nastojati da kružnica bude što većeg radijusa, tj da je Z veća odnosno v manja. Stoga se ne bi smjele mjeriti visine iznad

70°,ali zbog refrakcije ne smijemo mjeriti

niti visine ispod 20°.

Pozicija zbrojena se nalazi u središtu kruga zbrojene pozicije, a njegov radijus ovisi o raznim faktorima (vrijeme, struje, vjetar, …) u svakom slučaju mi pretpostavljamo da smo u KRUGU Pz.

Isti tako znamo da smo na KRUŽNICI VISINE.

Dakle mi smo sigurno na dijelu A – B.

Što je manji krug zbrojene pozicije to će biti kraći luk  i točnija pozicija, a to postižemo, ako što češće kontroliramo Pz jer je tada i radijus kruga manji. Stajnica u astronomskoj navigaciji je pravac ali proizlazi iz kružnice ovim redom:

KRUŽNICA VISINE → KRUŽNICA POZICIJE → LUK POZICIJE → PRAVAC POZICIJE

Metode određivanja astronomske stajnice:

Metoda sekante: - sumnerova metoda

- pomoću φz , δ i vp dobijemo λ nakon čega promijenimo φz za

nekoliko minuta i ponovo tražimo λ. Tako dobijemo dvije

točke kroz koje povučemo stajnicu.

- pomoću dva nebeska tijela dobijemo dvije stajnice.

Metode tangente: - 1.) Johnsonova metoda geografske dužine pomoću φz

računamo λ i ω i dobijemo točku u kojoj se sijeku paralela

φz i luk pozicije. Pomoću te točke i azimuta crtamo

stajnicu – pogodna za tijela u prvom vertikalu, loša za

tijela u meridijanu

- 2.) Bordijeva metoda geografske širine – analogno gornjoj

pomoću λ z računamo φ i ω i crtamo stajnicu – pogodna

za tijela u meridijanu, loša za tijela u vertikalu.

- 3.) Metoda visine Marq de Saint Hilaire (“ msh ”) – pomoću

Pz i izmjerene visine odredimo ∆v i ω i crtamo stajnicu.

Pravac pozicije dodiruje kružnicu u točki Pp – pogodna

za sve pozicije nebeskih tijela.

Točka Pp (rektificirana, popravljena, vjerojatna) je točka

luka pozicije koja je najbliža zbrojenoj poziciji.

Metoda visine – “ MSH ”( Marcq de Saint Hilaire ):

To je metoda tangente koja se može primijeniti u svim situacijama, a objašnjenje proizlazi iz A.N.T.

Ako bi projicirali A.N.T. na zemlju “ispod” zenita bi bila pozicija broda koju tražimo, “ispod” nebeskog tijela ∑  je točka projekcije Tp, a  “ispod” astronomskog je zemaljski pol.

Kut u zenitu ja azimut, a u polu je satni kut.

Stranica trokuta ∑ - Z (Tp – Pb) predstavlja radijus kružnice visine, a pravac pozicije prolazi kroz Z.

M.de S. Hilaire je u19. stoljeću utvrdio

slijedeće:

- Ako sekstantom izmjerimo visinu nebeskog tijela i ispravimo to će biti prava visina vp, a Zp = 90°- vp i to je radijus prave kružnice visine.

- Računski formulama izvedenim iz A.N.T. odredimo koju bismo visinu tijela vr imali ako bi to tijelo opažali iz pozicije zbrojene, radijus kružnice visine koju bi izmjerili kada bi bili u Pz: Zr = 90° - vr.

- Razlika između Zp i Zr:

(∆Z = Zr - Zp odnosno ∆v = vp - vr

∆Z = ∆v = ( 90° - vr ) – ( 90° - vp )

= 90° - vr  -  90° + vp

= vp - vr + 90° -  90°).

Kut između Np i spojnice Pz – Tp je azimut, tj. kut u zenitu, a zenit predstavlja nas. Pravac pozicije i Tp – Pz, tj. azimut su međusobno okomiti.

Kada odredimo ∆v i ω računskim putem, na Pz nanesemo kut azimuta i na liniju azimuta na ∆v od Pz ucrtamo okomit pravac pozicije ( u točki Pp ).

Točka Pp ( pozicija popravljena ili rektificirana ) je sigurno točnija i uvijek je bliža pravoj poziciji u odnosu na poziciju zbrojenu. Pp predstavlja točku C na luku pozicije.

Određivanje pozicije broda pomoću dvije ili tri stajnice metodom “ msh ”:

Nakon izračunavanja ∆v1 i ω1 za jedno nebesko tijelo dobijemo tek Pp. Ona je povoljnija od Pz, ali za dobiti pravu poziciju Pb trebaju dvije stajnice.

Kada izračunamo ω1 i  ω2 , ∆v1 i ∆v2  ucrtamo ih na mrežu merkatorove karte, na kartu, na ploting sheet itd.

Za izradu crteža moramo odrediti Pz i nacrtati skalu dužine i širine iz koje vadimo ∆v i ∆φ uvećane za sec φz.

Ako je ∆v pozitivan stajnicu “ udaljavamo ” od Pz u smjeru azimuta, ako je ∆v negativan u suprotnom smjeru. Pb dobijemo gdje se križaju stajnice, a koordinate dobijemo uspoređujući sa Pz ( ∆φ i ∆λ ).

Ako crtamo tri stajnice rijetko kada će se one križati u jednoj točki nego dobijemo trokut, a Pb može biti u trokutu ili izvan, što ovisi o smjeru I, II i III stajnice.

U svakom slučaju vučemo simetralu kuteva između stajnica i to tamo gdje one “ idu jedna prema drugoj ”.

Dvije stajnice bi se trebale sijeći pod kutem od 90° ( bar 60°, najviše 120° ), a tri stajnice bi trebale tvoriti što pravilniji trokut ( 60° ).

Znači da je za 2 stajnice ω1 - ω2 = 60° - 120°, ∆ω ( ω1 - ω2 – ω3 ) = 60° za tri stajnice.

Određivanje pozicije broda u razmaku vremena:

Koristi se kada na nebu možemo opažati samo jedno nebesko tijelo, obično je to sunce. Sastoji se od prvog dijela u kojem pomoću “ msh ” odredimo Pp, drugog dijela – loksodrome, i trećeg dijela gdje u novoj Pz odredimo pomoću “ msh ” novu stajnicu, a prenesemo onu iz prvog dijela:

I ′ je pomaknuta za DL , paralelno od Pp i prolazi kroz Pz2.

Loksodromski dio može se raditi grafički ili računski. Ako se radi računski to je drugi loksodromski zadatak : P1 = Pp, KL  i DL su zadani ( ili je umjesto DL zadano ∆t i brzina ), a P2  = Pz2.

Pp1 i Pb se određuju grafički.

Da bi zadatak bio ispravan razlika između ω1 i ω2 mora biti barem 30° što znači da ako opažamo sunce između prvog i drugog opažanja moraju proći oko dva sata.

Ukupno imamo dva računa visine i jedan 2.loksodromski zadatak.

Greške pozicije u astronomskoj navigaciji:

Sistemske greške: - greške sekstanta ( Ki, Ke )

- greška u oku

- depresija i refrakcija nisu točno određene zbog

meteoroloških uvjeta

Slučajne greške: - neprecizna interpolacija u tablicama

- krivo otčitavanje visine na sekstantu

- greške u računanju

- krivo ucrtavanje na merkatorovu kartu

- krivo nacrtana mreža merkatorove karte

- greška zbog zamjene luka pozicije pravcem

Greške se smanjuju: - biranjem svjetlog dijela horizonta

- mjerenjem više puta iste visine i određivanjem srednje

vrijednosti

- zaokruživanjem visina na 0,1′, a vremena na pola sekunde

- biranjem tijela sa manjim visinama

- biranjem 3. i 4. stajnice

Kod pozicije u razmaku vremena javlja se i greška u određivanju zbrojene pozicije, tj. njenog kruga i to dva puta, a crtanje i računanje radimo po dva puta, pa je mogućnost svih grešaka dvostruko veća.

Greška zamjene luka pozicije pravcem:

Određivanje φ pomoću sunca u podne i polare ( φm  φpol ):

U podne je sunce u gornjem meridijanu na visini vo i ima deklinaciju δo.

Naša širina φm je luk od ekvatora do zenita.

Iz crteža je:  vo - δo + φm = 90°

Iz čega je:    φm = 90° - vo + δo

Za donji prolaz:

180° - φ = 90° + δ - v

φ = 90° - δ + v

Od horizonta do polare mjerimo njenu visinu ( vpol ), a od ekvatora do zenita tj. do nas mjerimo našu širinu φ.

U crtežu je označena sa φm.

Iz crteža je:  φ* + ψ = 90°  i  vpol  + ψ = 90°

Ako izjednačimo formule:

φ* + ψ = vpol  + ψ

φ* = vpol

Budući da se polara ne nalazi sasvim točno u nebeskom polu potrebno je izvršiti popravak visine. Osim popravke zbog grešaka sekstanta, refrakcije, depresije i π, treba se još popraviti prema podacima iz nautičkog godišnjaka.

Istovremeno se može kontrolirati i azimut bilo polarom, koji je uvijek oko 0° ili suncem ( 0° ili 180°, ovisi o odnosu φ i δ ).

Kontrola devijacije magnetskog i žiro - kompasa:

Općenito je:                                                   za magnetski kompas:

± ku = ωp - ωk ,

± δ = (±ku) - (±var)

za žiro - kompas:

± δ = ωp - ωž.

Za kontrolu devijacije, dakle, moramo utvrditi pravi i kompasni azimut, a njihova razlika daje devijaciju.

Kod magnetskih kompasa treba uzeti u obzir i varijaciju.

Azimut se može računati:

- u funkciji satnog kuta

- pomoću izmjerene visine ( kao u računu msh )

- pomoću polare

- u trenutku pravog izlaza i zalaza sunca

Dijagram azimuta:

Ako se devijacija kontrolira radi kompenziranja kompasa unaprijed će se proračunavati promjene azimuta u određenoj poziciji u funkciji vremena. Izračunati podaci unose se u dijagram koji na osi x ima vrijeme, a na osi y unaprijed izračunate azimute prave ( ωp ).

Kasnije, u vrijeme označeno na dijagramu, očitamo kompasni azimut i uspoređujemo s onim na dijagramu.

Identifikacija zvijezda:

- Identifikacija alignamentima

To su zamišljene crte koje spajaju zvijezde i sazvježđa, a identifikacija se vrši polazeći od poznate prema nepoznatoj zvijezdi, a najjednostavnije su pomoću Velikog Medvjeda i Orijona.

- Veliki Medvjed - identificiramo: Alkaid, Mizar, Alioth, Dubhe, Polaru,

Kochab, Kasiopeju ( Caph ), Andromedu ( Alpheratz ), Pegaz ( Markab ),

Arcturus, Corona Borealis ( Alphecca ), Blizanci ( Pollux ), Lav ( Regullus,

Denebola ) itd.

- Orion - Betelgeus, Bellatrix, Rigel, Sirius, Canis Minoris ( Procyon ), Canis

Maioris ( Adhar ), Canopus.

- Identifikacija identifikatorima

- To su pomagala ( tablice, priručnici i sl.) pomoću kojih poznavajući našu širinu (φz), visinu i azimut opaženog nebeskog tijela, Sγ, itd. možemo odrediti naziv zvijezde.

Npr. Identifikator prof. Petra Čumbelića

- Identifikacija računskim putem

- Temelji se na formulama izvedenim iz astronomsko - nautičkog trokuta.

Poznavanjem visine i azimuta zvijezde i naše φz preračunavamo δ i s i

pomoću Sγ dobijemo surektascenziju. Pomoću δ i SHA u nautičkom

godišnjaku ili na karti zvjezdanog neba tražimo zvijezdu.