|  | Astronomska navigacija II |
| --- | --- |
|  | RUNNING FIX POZICIJA U RAZMAKU VREMENA |
| Zadatak: V-0 |
| Dana 01.03. na zbrojenoj poziciji Pz | { | φz = 30° 20,0' N |  |
|  |  | λz = 030° 20,0' W |  |
| opaža se Polara v( = 31° 05,5' tk = 19-20-40 |
| St = - 3 min 54s, ki = -0,5' ke = -0,5' voka = 7,4 m |
| Nakon toga brod je plovio brzinom vb = 13,5 čv u KL = 234°. |
| U tk = 22-12-30 opaža se Alioth v( = 23° 9,5'. |
| Napomena: Odrediti i devijaciju (ωp) |
| Zadatak: V-1 |
| Dana 28.02. na zbrojenoj poziciji Pz | { | φz = 35° 20,4' N |  |
|  |  | λz = 025° 20,2' W |  |
| opaža se Sunce u podne v( = 46° 37,3' |
| St = + 2 min 20s, ki = +2,0' ke = -1,8' voka = 10,5 m |
| Nakon toga brod je plovio brzinom vb = 16 čv u KL = 107°. |
| U tk = 18-51-30 opaža se Saturn vs = 41° 23,4'. |
| Napomena: Raditi s tp |
| Zadatak: V-2 |
| Dana 27.02. na zbrojenoj poziciji Pz | { | φz = 40° 30,6' N |  |
|  |  | λz = 020° 15,8' W |  |
| opaža se Sunce v( = 20° 03,4' tk = 08-50-00 |
| St = + 2 min 15s, ki = +2,0' voka = 14 m |
| Nakon toga brod je plovio brzinom vb = 15,5 čv u KL = 254°. |
| Kasnije se opaža Sunce u podne v( = 57° 11,2'. |
| Napomena: Računati s Tm |

|  | Astronomska navigacija II |
| --- | --- |
|  | RUNNING FIX POZICIJA U RAZMAKU VREMENA |
|  | Zadatak: V-3 |  |
| Dana 22.05. na zbrojenoj poziciji Pz | { | φz = 70° 00,0' N |  |
|  |  | λz = 050° 00,0' W |  |
| opaža se Mjesec v( = 03° 20,0' tk = 00-15-00 |
| St = + 1 min 36s, voka = 13,5 m |
| Nakon toga brod je plovio brzinom vb = 14 čv u KL = 95°. |
| Kasnije se opaža Donji prolaz Sunca v( = 01° 08,0'. |
| Napomena: Raditi s tp, u drugom opažanju se promatra gornji rub Sunca. |
| Zadatak: V-4 |
| Dana 23.05. na zbrojenoj poziciji Pz | { | φz = 35° 20,5' N |  |
|  |  | λz = 124° 30,5' W |  |
| opaža se Venera vV = 24° 31,2' tk = 02-18-10 |
| St = - 50s, ki = -2,3' ke = +3,2' voka = 11,2 m |
| Nakon toga brod je plovio brzinom vb = 13,5 čv u KL = 300°. |
| U tk = 08-42-15 opaža se Kochab v( = 50° 15,4'. |
| Napomena: Paziti na datume! x = λ : 15 |
| Zadatak: V-5 |
| Dana 22.05. na zbrojenoj poziciji Pz | { | φz = 25° 40,0' N |  |
|  |  | λz = 153° 20,0' E |  |
| opaža se Sunce u podne v( = 84° 34,9' |
| St = - 1 min 10s, ki = -1,3' ke = -2,4' voka = 9,8 m |
| Nakon toga brod je plovio brzinom vb = 17,5 čv u KL = 77°. |
| U tk = 8-44-50 opaža se Mjesec v( = 20° 40,8'. |
| Napomena: Raditi s Tm. |