## Slide 1: Vremenska prognoza
Pomorska meteorologija i oceanografija, 3.N

## Slide 2
Vremenske karte
Vrste i znakovi na kartama
Crtanje vremenske karte
Vremenske karte - vježbe
Rad na faximil uređaju
Prognoziranje smjera vjetra i područja jakog vjetra na osnovu vremenske karte
Prognoziranje naoblake i područja magle na osnovu vremenske karte
Prognoziranje područja s lijepim vremenom na osnovu vremenske karte
Upotreba brodskog osmatranja kao potvrda prognoze dobivene sa sinoptičke i prognostičke karte

## Slide 3: Vremenske karte – sinoptička karta
Vrste karata i njihova namjena
za predviđanje vremena potrebno:
  analizirati postojeće vrijeme
  povezati ga sa prethodnim
  na širem području
  u jednom od termina SMO kada se obavljaju meteo. mjerenja
sinoptička karta – karta s upisanim sinoptičkim elementima
  prizemna i visinska
  termin upisa:
    osnovna (0000, 1200 UTC)
    glavna (0000, 0600, 1200, 1800 UTC)
    dopunska (0300, 0900, 1500, 2100 UTC)

## Slide 4: Prizemna sinoptička karta – vremenska karta
karta stalne razine sa stanjem atmosfere u određenom terminu
stanja i razvoj zbivanja u prethodnom (trosatnom) intervalu
tri vrste:
  osnovna prizemna karta
    šire područje
    osnovni termini za cijelu polutku, glavni za kontinent
  dopunska prizemna karta
    manje područje (država, regija, more)
    sporedni termini
  sporedna prizemna karta
    jedan meteo. element (temperature, oborine,…)

## Slide 5: Geopotencijal
visine se označavajju u geopotencijalnim metrima – gpm
geopotencijal
  rad potreban da se jedinica mase u polju sile teže podigne sa srednje morske razine na neku točku
  ovisi o visini i sili teže, a ne o masi čestice
  1 gpm = 9,8 m²/s²
nivo-ploha – ploha s konstantnim geopotencijalom
apsolutni geopotencijal
  visina neke točke iznad srednje razine mora
relativni geopotencijal
  visina neke točke u odnosu prema točki druge nivo-plohe

## Slide 6: Visinska sinoptička karta
prikazuje analizirano baričko polje na standardnoj visini
  1; 5; 5,5; 7; 10 km i više
karta izobarne topografije – dvije vrste:
  karta apsolutne (izobarne) topografije
    AT – visine izobarnih ploha računate od morske razine
  karta relativne topografije
    RT – za razliku visine između dvije izobarne plohe
    dopuna kartama apsolutne topografije

## Slide 7: Sinoptička analiza
metoda proučavanja vremena
izvorni podaci
  meteorološka izvješća unesena i obrađena na prizemnoj sinoptičkoj karti šireg područja
karte takvog područja – sinoptičke prognostičke karte

## Slide 8: Sadržaj sinoptičke karte
Komisija za sinoptičku meteorologiju (SMO) propisuje:
  kartografsku projekciju
    polarni predjeli – stereografska projekcija
    umjerene širine – konformna Lambertova projekcija
    ekvatorski predjeli – Mercatorova projekcija
  mjerilo
  simbole i kratice
US Weather Bureau tiska karte za crtanje sinoptičke analize za eventualno korištenje na brodovima
  danas se prognoze dobivaju putem GMDSS uređaja, a rijetki rade sami prognozu na brodu!

## Slide 9: Znakovi na kartama
položaj svake sinoptičke postaje na karti je označen postajnim kružićem
umjesto naziva, uz postajni kružić je upisan broj postaje
meteorološki elementi unose se u kartu pomoću simbola prema shemi postajnog modela
(sljedeći tekst prepisati, nema u knjizi):
  za svaku postaju se na kartu unose sheme na kojima su simboli koji prikazuju stanje vremena
  kopnena, obalna i brodska postaja imaju nešto različite modele, tj. u njih se simboli unose nešto drugačije

## Slide 13: Crtanje vremenske karte – kopnena postaja
 | TnTnTn ------------ TxTxTx | CH | ESES | 
 | TTT | CM | PPP | 
VV | ww |  | ppp | a
 | TdTdTd | CLNh -------------- h | W1W2 | 
 | TwTwTw | dw1dw1 ----------- Pw1Hw1 | RRR ----------- | 
 | 15.0 |  |  | 
 | 8.0 |  | 10.5 | 
94 |  |  | 0.9 | 
 | 06.0 | 5 6 |  | 
 | 8.0 | 9 2 | 4 | 
krug u sredini – naoblaka – 7/8, vjetar ENE, 23-27 čv
vidljivost 1 km – VV – kodirano 94
TnTnTn – max. temperatura zraka 15,0°
TTT – temperatura zraka 8,0 °C
ww – sadašnje vrijeme – sumaglica
TdTdTd – rosište 6°C
TwTwTw – temp. mora 8°C
Ch – visoki oblaci Ci; Cm – srednji oblaci – Ac
ClNh/h – niska naoblaka – Sc, 5=pokrivenost 5/8 6=visina niskih oblaka 600m
dw1 – krivudava strijelica je znak za mrtvo more, smjer je SW
Pw1 – period vala 9s
Hw1 – visina vala 2m
PPP – atm.tlak = 1010,5 (piše se samo 10,5)
ppp; a – tlak porastao u 3 sata 0,9 hPa /=porastao
w1w2 – prošlo vrijeme – magla i kiša
RRR – posljednjih 12 sati palo 4 mm kiše
N

## Slide 14: Crtanje vremenske karte

## Slide 15: Vremenske karte – vježbe (nema u knjizi)
Calgary – 90 % oblaka, vjetar NW 15čv
t. zraka = 7°C, rosište je 4°C
tlak = 1005.5 hpa sveden na razinu mora
porastao 0,5 hPa u 3 sata i sada je stabilan (crta kosa pa gore ravna)
bilo je pljuskova, ali sada nema
niski oblaci su Sc
visoki oblaci su tanki As
vidljivost je 74x200 m (sežnjevi) tj. oko 14,8 km
Penticton, mirno i oblačno; temperatura 14°C, rosište 7°C
lagana kiša pada i sada, vidljivost 14.8 km
tlak 1010.1 hPa; tlak neravnomjerno porastao 1,5 hPa u posljednja 3 sata
niski oblaci su Cu, a broj 6 znači da je prekriveno 6/8
viši oblaci su Ac

## Slide 16: Analiza sinoptičke karte
počinje nakon unošenja svih podataka na kartu
zaglavlje – naslov karte, godina, dan, sinoptički termin
cilj analize – potpuna slika stanja vremena i prognoza!
analizirana prizemna sinoptička karta postaje sinoptička karta stanja vremena – vremenska karta
pomorci danas ne rade sami analizu nego tumače vremensku kartu ili prate vremenske prognoze
  FAXIMIL
  NAVTEX

## Slide 17: Rad na faximil uređaju

## Slide 18: NAVTEX
B – meteorološka upozorenja
E – meteorološka prognoza

## Slide 19: INMARSAT
INMARSAT C 
INMARSAT B 

## Slide 20: Faksimilske karte za potrebe pomorstva
prizemna sinoptička karta
prizemna prognaostička karta
karta 500 hPa izobaričke površine
karta stanja mora
prognostička karta valova
karta stanja površinskih temperatura mora
prognostička karta temperature mora
karta stanja oblaka (nefoanaliza)
prognostička karta leda
na svakoj karti je datum, sat, tip karte, rajon, tko ju je poslao
voditi računa o mjerama!

## Slide 21: Prognoza vremena
vjetar jača
visoki oblaci se zgušnjuju
atmosferski tlak pada
približava se ciklona
stare uzrečice, iskustvo,…
tlak pada
kukci lete nisko
lastavice love kukce
približava se ciklona
rosso di sera
bel tempo si spera
rosso di mattina
prepara la mantellina
se vien de ponente
non vien per niente

## Slide 22: Vrste prognoza
prema metodi
subjektivna
osobno iskustvo prognostičara (prethodni slajd)
objektivna
matematički modeli
Prema vremenu trajanja
kratkoročna do 72 sata
srednjeročna do 10 dana
dugoročna više od 10 dana
Prema namjeni
opća
specijalna
npr. za brodove
za pripremu putovanja
tijekom putovanja

## Slide 23: Metode prognoziranja vremena
Lokalna
poznavanje vremena na nekom užem području
subjektivna metoda
Statička
statistika
poslije jednakih meteoroloških sustava dolazi slično vrijeme
Sinoptička
analiza sinoptičkih karata
bitnoiskustvo sinoptičara
Oblačnih sustava
praćenje premještanja oblaka i baričkih sustava
Razvoj ciklone na frontama
prognostička pravila – izreke
Numerička metoda
objektivna
jednadžbe dinamike

## Slide 24: Metode prognoziranja vremena
Uporaba analitičkih sinoptičkih karata
osnova za kratkoro-čnu prognozu
ako na brodu izostane službena prognoza
subjekti-vna
potrebno znati
opće klimat-ske uvjete
godišnje doba
tipove vremen-skih nepogoda
vrijeme u prethod-nim termini-ma (načelo vremen-ske koordina-cije)
uspoređi-vanje elemena-ta po postaja-ma (načelo kompara-cije)
prognozi-ranje premje-štanja baričkih sustava i fronta

## Slide 25: Prognoziranje premještanja baričkog sustava
neka od pravila koja se temelje na istraživanjima:
  ciklone s kružnim izobarama idu u smjeru najvećeg pada tlaka
  ciklone s eliptičnim izobarama
    veća spljoštenost – smjer bliži velikoj osi
  ako je izražen topli sektor
    brzina središta odgovara brzini vjetra u toplom sektoru
  u obitelji ciklona svaka slijedeća je nešto bliža ekvatoru
  ciklona zaobilazi sporu anticiklonu ili se sama usporava
  barički sustav miruje kada je promjena tlaka (barička tendencija) svuda gotovo jednaka
  veći barički gradijent = brža ciklona

## Slide 26: Prognoziranje razvoja baričkih sustava
potrebno poznavati prethodno stanje
povećanje razlike temperature između zračnih masa na fronti označava jačanje fronte, povećanje oblaka, pogoršanje vremena
produbljivanje ciklone/anticiklone ovisi o tendenciji tlaka:
Pad tlaka:
produbljivanje ciklone
slabljenje anticiklone
Porast tlaka:
popunjavanje ciklone
jačanje anticiklone

## Slide 27: Prognoziranje smjera vjetra i područja jakog vjetra na osnovu vremenske karte
uz isti razmak izobara – veća brzina vjetra što su niže širine
  hladna nestabilna masa nad toplim morem:
    vjetar 10% - 20% brži od proračuna
  topla masa nad hladnim morem
    vjetar 5% - 15% sporiji od proračuna
smjer vjetra:
  siječe izobare pod 10°-20°, u nižim širinama i do 45°
  uz obalu na smjer utječe konfiguracija obale:
    vjetar paralelan s obalom (jugo)
    slapovit vjetar okomit na obalu (bura, mistral)
prognoza jačine vjetra – Rudloffov nomogram
prognoza valova – sinoptičke karte ili tabela za procjenu mrtvog mora

## Slide 28: Rudloffov nomogram
plavo
= gradijent tlaka
crno
= geografska širina
zeleno
= brzina vjetra u čvorovima

## Slide 29: Rudloffov nomogram – primjeri
1. primjer:
φ= 55°,
gradijent tlaka=2,4 hPa
vjetar = 21 čvor
2. primjer:
φ= 21°,
gradijent tlaka=3,5 hPa
vjetar = 71 čvor

## Slide 30: Procjena valova mrtvog mora
Oluja – vjetar (Bf) | Orkanski vjetar (11-12 Bf) |  | Žestoki olujni vjetar  10 Bf |  | Jaki olujni vjetar  9 Bf |  | Olujni vjetar  8 Bf |  | Žestoki vjetar  7 Bf | 
Trajanje (h) | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36
Valni period (s) | 12-14 | 16-19 | 11-13 | 15-17 | 10-12 | 13-15 | 9-10 | 12-14 | 8-10 | 10-12
Valna brzina (čv) | 18-21 | 24-69 | 16-20 | 23-26 | 15-18 | 20-23 | 13-15 | 18-21 | 12-15 | 15-18
Put vala za 24 sata (M) | 430-510 | 580-690 | 400-470 | 550-620 | 360-430 | 470-550 | 330-360 | 430-510 | 290-360 | 360-430

## Slide 31: Prognoziranje oborine i područja magle
oborine intenzivnije što je oštrija konvergencija vjetra prema fronti
šira zona oborine kod sporije hladne fronte
brža hladna fronta – pljuskovi
depresije s izobarama u obliku slova V donose oluje i Cb
dobra vidljivost
  polarni zrak iza hladne fronte
magla, sumaglica, rosulja:
  morski topli zrak koji struji u veće širine prema hladnom moru
  tople fronte ili ispred njih
  tihe, vedre noći: nad kopnom se stvara magla koju vjetar nosi prema moru (mogu preći u stratuse)

## Slide 32: Prognoziranje naoblake na osnovu vremenske karte
približavanje tople fronte za 6-12 sati
tlak pada
Ci – Cc – Cs prelaze u Ac i As
raste vidljivost, fatamorgana, jače se čuje zvuk
dim iz dimnjaka se spušta
halo, jako treperenje zvijezda
jutarnje rumenilo, zalazak za gustim oblacima
nema rose, ali kroz dan par sati prije fronte raste vlaga
približavanje hladne fronte (nevrijeme, oluja) za 1-2 sata
nagli pad tlaka
Cu, Cu  Cb (i na radaru)
promjenjiv vjetar
smetnje na radiju
šum na moru iz smjera oluje

## Slide 33: Prognoziranje područja s lijepim vremenom kroz slijedeća 4 sata
Prolazak tople ili fronte okluzije
tlak počinje rasti
vedrina ili sve viši oblaci
vjetar skreće i slabi
raste temperatura
pada vlažnost
valovi se smiruju
magla ako je temperatura mora niža od zraka
Prolazak hladne fronte
naglo raste tlak
vjetar naglo skreće
naglije promjene oblaka i vedrina
nagli porast vidljivosti
manja temperatura
prolazak smetnja na radiju

## Slide 34: Prognoziranje područja s lijepim vremenom kroz slijedeća 4 sata
Prolazak tople ili fronte okluzije
tlak počinje rasti
vedrina ili sve viši oblaci
vjetar skreće i slabi
raste temperatura
pada vlažnost
valovi se smiruju
magla ako je temperatura mora niža od zraka
Prolazak hladne fronte
naglo raste tlak
vjetar naglo skreće
naglije promjene oblaka i vedrina
nagli porast vidljivosti
manja temperatura
prolazak smetnja na radiju

## Slide 35: Prognoza kroz idućih 6-12 sati
Lijepo stabilno vrijeme
stabilan tlak ili raste
uz obalu pravilna izmjena vjetra
ujutro Ci koji brzo nestaju
dim uspravan
rosa
izlaz/zalaz – izobličeno Sunce
večernje rumenilo
zalazak na čisti obzor
treperenje zvijezda zelenkasto
Loše vrijeme
tlak pada
visoka vlažnost
stratusi i cumulusi se ne mijenjaju
temperatura ljeti snižena, zimi povišena
svjež vjetar, ne mijenja smjer

## Slide 36: Prognoza na hrvatskom priobalju
Vedro ili pretežno vedro
bura – nema promjene vremena
vedrina bez vjetra
burin ujutro i noću, a između maestral
vjetar skreće sa Suncem
jasan zalazak Sunca ili sa crvenilom
pravilne izmjene oseke i plime
Nevera
sparina noću i ujutro
mutan obzor, gomilanje oblaka
dolazak visokih oblaka sa NW
  nevera ujutro!
sijevanje na zapadu
NW vjetar poslije nevere – sve je prošlo
E, SE vjetar poslije nevere – bit će još nevremena
popodnevna nevera – sutra lijepo
zimi i noću nema nevera!

## Slide 37: Prognoza na hrvatskom priobalju za pogoršanje vremena
Ci na vedrom nebu, Sunce zalazi među Cu
oblačni zid na W, predvečer  kiša za 24 sata
jačanje juga navečer
za vedra vremena skretanje bure na istočnjak pa na jugo
zimski maestral
jutarnji burin koji prelazi u levant ali ne prati dalje Sunce
ljeti tišina umjesto maestrala, ili ako maestral kasni ili prestane
zalazak uz južne vjetrove (SW)
vijenac oko Sunca i Mjeseca uz vlažan vjetar
duga, jutarnje crvenilo
izrazito visoke plime
naglo topljenje snijega

## Slide 38: Upotreba brodskog osmatranja kao potvrda prognoze dobivene sa sinoptičke i prognostičke karte
odrediti u kakvoj je zračnoj masi ili baričkom sustavu brod
  Buys-Ballotovo pravilo:
    ako motritelj okrene lice prema smjeru vjetra, niski tlak je zdesna i nešto natrag (90°-135°) na sjevernoj, a slijeva natrag na južnoj polutci. Visoki tlak je na suprotnoj strani
Izobare
H
L
vjetar

## Slide 39: Upotreba brodskog osmatranja kao potvrda prognoze dobivene sa sinoptičke i prognostičke karte
više predznaka promjene ili stalnosti vremena – prognoza pouzdanija
jedan predznak – nije dovoljan
proturječni predznaci – promjenjivo vrijeme
što se sporije mijenja predznak to se sporije mijenja vrijeme