## Slide 1: Plovidba po loksodromi
Terestrička navigacija, 3. razred

## Slide 2: Loksodroma
krivulja spiralnog oblika koja siječe sve meridijane pod istim kutom
približava se polu, ali ga nikada ne dodirne
specijalni slučajevi
  meridijan
  paralela
  ekvator

## Slide 3: Loksodromski zadaci
1. loksodromski zadatak
Zadano:
pozicija polaska P1
pozicija dolaska P2
Traži se
kurs loksodromski KL
prevaljeni put DL
2. loksodromski zadatak
Zadano:
pozicija polaska P1
kurs loksodromski KL
prevaljeni put DL
  Traži se
  pozicija dolaska P2

## Slide 4: Loksodromski trokuti
iz njih proizlaze formule za rješavanje loksodromskih zadataka
tri loksodromska trokuta:
  trokut kursa
  trokut srednje širine
  merkatorov trokut
dva trokuta proizlaze iz prirode, a treći je izmišljen da bi se zadovoljila formula za razmak

## Slide 5: 1. loksodromski trokut – trokut kursa
postao izravno sa zemlje
loksodroma između P1 i P2 se podijeli na veoma velik broj malih trokuta (derivira se)
  mali trokuti slični velikome
u jednom trenutku trokut postaje ravan pa se na njega može primijeniti ravna trigonometrija
P1
P2
R
DL
Δφ
KL
P1
P2

## Slide 6: 2. loksodromski trokut – trokut srednje širine
ne proizlazi iz prirode
temelji se na formuli za razmak:
R = Δλ cos φs
ako su pozicije P1 i P2 na različitim hemisferama, formula se ne može koristiti
R
Δλ
φs

## Slide 7: 3. loksodromski trokut – Mercatorov trokut
proizlazi iz Mercatorove karte
temelji se na formuli za razmak:
R = Δλ cos φs
ako su pozicije P1 i P2 na različitim hemisferama, formula se ne može koristiti
Δλ
ΔφM
KL
P1
P2

## Slide 8: Loksodromski zadaci - formule
Udaljenost ± 500M
DL < 500M
formule iz 1. i 2. trokuta
DL > 500M
formule iz 1. i 2. trokuta
+ formule iz Mercatorovog trokuta – precizniji!!!
Posebni slučajevi
Meridijan
DL = Δφ, KL = 0° ili 180°
Paralela
DL = R = Δλ cos φ, KL = 90° ili 270°
Ekvator
DL = Δλ, KL = 90° ili 270°