## Slide 1: Kontejnerski i Ro-Ro brodovi, karike multimodalnog transporta

## Slide 2
DEFINICIJA MULTIMODALNOG TRANSPORTA
Konvencija UN-a o međunarodnom multimodalnom transportu usvojena je 25.05.1980. godine u Genevi od 78 zemalja.
 U multimodalnom prijevozu istovremeno učestvuju najmanje dva prijevozna sredstva iz različitih prijevoznih grana i to tako da prvo prijevozno sredstvo zajedno s teretom postaje teret za drugo prijevozno sredstvo iz druge prijevozne grane.
 Najčešće se radi o prijevozu cestovnih vozila zajedno s teretom na željeznički plato vagon ili cestovno vozilo ili željeznički vagon na riječni ili pomorski ro-ro brod.

## Slide 3
RO-RO BROD
RO-RO: roll on – roll off (dokotrljaj-otkotrljaj)
Horizontalan ukrcaj i iskrcaj kopnenih prijevoznih sredstava na kotačima (utovarenih kamiona, prikolica, tegljača, autobusa)
Teret se ukrcava i iskrcava s broda vlastitim kotačima preko ukrcajno - iskrcajne rampe koja spaja brodsko skladište (garažu) i obalu što znači da jednom ukrcani teret u prijevozno sredstvo u mjestu polaska se ne pretovaruje u toku transporta do odredišta.

## Slide 4: Vrste RO RO tereta

## Slide 5: Principi i oprema za pričvršćivanje ro ro tereta
Twistlocker Kunjevi-chocks Lashing pot Lashing chain Trailer jacks Trailer horse - kavalet
Trailer horse-kavalet
Trailer horse – kavalet Lashing chains (elephant) Lashing pot (elephant) Trailer jack

## Slide 6: Kontejnerski brodovi
FEEDER SERVIS BRODOVI
Kontejnerski brodovi manjeg kapaciteta do 1500 TEU jedinica svrha im je da razvoze kontejnere sa većih kontejnerskih terminala u manje luke ili dovoze kontejnere iz manjih luka na veće kontejnerske terminale radi ukrcavanja na brod maticu.
BROD MATICA
Kontejnerski brodovi velikog kapaciteta od 1500 TEU jedinica svrha im je da prevoze kontejnere između najvećih svjetskih terminala povezuju kontinente

## Slide 7
TRIPLE E
Klasa brodova proizvedena za ‘Maersk Line’ nazvana je ‘Triple E’ za zadovoljavanje tri glavne svrhe: ekonomske učinkovitosti, energetske učinkovitosti i ekoloških poboljšanja.
‘Triple-E’ proizvodi 20 posto manje CO2 po kontejneru u odnosu na ‘Emma Maersk’ te 50 posto manje od prosjeka industrije Azije i Europe. Također, troši 35 posto manje goriva po kontejneru nego brodovi manjeg kapaciteta (13100 TEU).
‘Triple E’ brod je značajan korak prema rješavanju ekoloških izazova povezanih s prijevozom robe diljem svijeta.
Cijena ovog broda je oko 190 milijuna dolara, a maksimalna brzina 23 čvora.

## Slide 8
GRADNJA | IME BRODA | DULJINA (m) | ŠIRINA (m) | TEU | BT | VLASNIK
2015 | MSC Oscar | 395.4 | 59 | 19224 | 192237 | MSC (Switzerland)
2015 | MSC Oliver | 395.4 | 59 | 19224 | 193000 | MSC (Switzerland)
2015 | MSC Zoe | 395.4 | 59 | 19224 | 193000 | MSC (Switzerland)
2015 | MSC Maya | 395.4 | 59 | 19224 | 193000 | MSC (Switzerland)
2014 | CSCL Globe | 399.67 | 58.6 | 19100 | 187541 | CSCL (China)
2014 | CSCL Pacific Ocean | 399.67 | 58.6 | 19100 | 187541 | CSCL (China)
2015 | CSCL Indian Ocean | 399.67 | 58.6 | 19100 | 187541 | CSCL (China)
2015 | CSCL Atlantic Ocean | 399.67 | 58.6 | 19100 | 187541 | CSCL (China)
2015 | CSCL Artic Ocean | 399.67 | 58.6 | 19100 | 187541 | CSCL (China)
2015 | Barzan | 400 | 58.6 | 18800 | 195636 | UASC (Kuwait)
2013 | Magleby Maersk | 400 | 59 | 18270 | 174500 | Maersk (Denmark)
2014 | MSC New York | 399 | 54 | 18270 | 176490 | MSC (Switzerland)
2013 | Madison Maersk | 400 | 59 | 18270 | 174500 | Maersk (Denmark)
2013 | Mærsk Mc-Kinney Møller | 400 | 59 | 18270 | 174500 | Maersk (Denmark)
2013 | Majestic Mærsk | 400 | 59 | 18270 | 174500 | Maersk (Denmark)
2013 | Mary Mærsk | 400 | 59 | 18270 | 174500 | Maersk (Denmark)
2013 | Marie Mærsk | 400 | 59 | 18270 | 174500 | Maersk (Denmark)
2015 | CMA CGM Georg Forster | 398 | 54 | 18000 | 175000 | CMA CGM (France)
2015 | CMA CGM Kerguelen | 398 | 54 | 17722 | 175000 | CMA CGM (British)
2015 | CMA CGM Vasco da Gama | 399 | 54 | 18000 | 175000 | CMA CGM (France)
DVADESET NAJVEĆIH KONTEJNERSKIH BRODOVA – TRENUTNO
Izvor: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_container_ships

## Slide 9: Najveći kontejnerski brod trenutno
Name: | MSC Oscar
Owner: | Mediterranean Shipping Company
Operator: | Mediterranean Shipping Company
Port of registry: | Panama
Builder: | Daewoo Shipbuilding& Marine Engineering (DSME)
Cost: | Over 200 million
Completed: | 2015
Identification | IMO number: 9703291
General characteristics | 
Type: | Container ship
Tonnage: | 197,362 DWT
Length: | 395.4 m (1,297 ft)
Beam: | 59 m (194 ft)
Draught: | 16m
Installed power: | MAN B&W 11S90ME-C two-stroke diesel engine; output: 62.5 MW (83,800 hp)[2]
Propulsion: | Single five-blade propeller; blade length: 10.5 m (34 ft)[
Speed: | 22.8 kn (42.2 km/h; 26.2 mph)
Capacity: | 19,224 TEU
Crew: | Max 35

## Slide 10
KONTEJNER (SPREMNIK)
DIMENZIJE 20’ KONTEJNERA u cm: 6058 x 2438 x 2438
DIMENZIJE 40’ KONTEJNERA u cm: 12192 x 2438 x 2438

## Slide 11: IZVEDBE KONTEJNERA
DRY 40’
OT (opentop)
OT (opentop)
TK (tanktainer)
FR (flatrack)
FB (flatbed)
FR (flatrack)

## Slide 12: IDENTIFIKACIJA KONTEJNERA

## Slide 13: Oprema za pričvršćivanje kontejnera (lashing)

## Slide 14: Principi pričvršćivanja kontejnera

## Slide 15: Štete na teretu
Nepravilno složen i osiguran teret unutar kontejnera
Nepropisno (nedovoljno dobro) povezani i pričvršćeni kontejneri na palubi broda
Nepravilno i nestručno krcanje i iskrcavanje kontejnera
Nepridržavanje propisa o slaganju kontejnera s opasnim teretima
Izostanak nadzora nad kontejnerima (RF –refeer container)

## Slide 16: Najveći svjetski terminali
Rank | Port | Volume 2013 (Million TEU) | Volume 2012 (Million TEU) | Volume 2011 (Million TEU)
1 | Shanghai China | 33.62 | 32.53 | 31.74
11 | Rotterdam | 11.62 | 11.87 | 11.88
44 | Gioia Tauro, Italy | 3.09 | 2.72 | 2.30
SHANGHAI, china
ROTTERDAM, Eu
GIOA TAURO, Eu

## Slide 17
CMA CGM BOUGAINVILLE
Brod je ‘’kršten’’ u Le Havreu, 13.listopada, 2015.
Prvi kontejnerski brod na svijetu na kome će biti primjenjena tzv. TRAXENS tehnologija,
koja kontejnere pretvara u pametne međusobno povezane jedinice.
DULJINA: 398m
ŠIRINA: 54m
CAPACITET: 18000 TEU
BT: 175000
DWT: 185000
GAZ: 14m
Zastava: FR

## Slide 18: Traxens tehnologija
Jedinstveni informatički sistem koji svakom pojedinačnom kontejneru na brodu omogućuje da osim međusobne interakcije, putem brodske relejne antene prima i šalje podatke u sjedište kompanije u Marseju.
Traxens podatkovni centar prikuplja sve relevantne podatke tijekom cjelokupnog transportnog puta bilo kopnom ili morem, a tiču se lokacija, temperature, vlažnosti zraka, vibracija, pokušaja provale i krađe, carinskog postupka i ostalih podataka.
Podaci su putem Traxens podatkovne mreže dostupni svim sudionicima u transportu, uključujući i primatelje robe.