## Slide 1: Radarsko plotiranje (središnji način)
Zadatak:
Vlastitri brod plovi u kursu Kp=150°, brzinom b=15čv. Opaža drugi brod u:
13:00…wp=210…d=14M
13:12…wp=210…d=10M
Odredi:
Pravi kurs i pravu brzinu opažanog broda,CPA,TCPA
Izvedi manevar izbjegavanja sudara u 13:15 tako da se vlastiti brod mimoiđe s drugim brodom na udaljenosti CPA=3M

## Slide 2: Radarsko plotiranje (središnji način)
Ucrtaj kurs vlastitog broda (Kp=150°)

## Slide 3: Radarsko plotiranje (središnji način)
Nanesi brzinu vlastitog broda (15čv mjerilo 1:2 =7,5M)

## Slide 4: Radarsko plotiranje (središnji način)
Točku označi s “r”

## Slide 5: Radarsko plotiranje (središnji način)
Ucrtaj 1. položaj opažanog broda u 13:00 Wp=210°, d=14M i označi točku M1

## Slide 6: Radarsko plotiranje (središnji način)
Ucrtaj 2.položaj opažanog broda t=13:12 Wp=210°, d=10M i označi točku M2

## Slide 7: Radarsko plotiranje (središnji način)
M1i M2 spoji, to je kurs opažanog broda (Kp=30°).
Pravac vodi k središtu zaslona, pa je potrebno poduzeti radnju izbjegavanja sudara.

## Slide 8: Radarsko plotiranje (središnji način)
Smjer M1i M2 predstavlja relativan kurs (30°)
Dužina M1- M2 predstavlja relativnu brzinu (20čv.)

## Slide 9: Radarsko plotiranje (središnji način)
Iz točke “r” paralelno s dužinom M1- M2 ucrtaj stranicu relativne brzine.

## Slide 10: Radarsko plotiranje (središnji način)
M1-- M2 stranica relativne brzine 20M (1:2)=10M
Dobivenu točku označi “m”

## Slide 11: Radarsko plotiranje (središnji način)
Dobivenu točku označi “m” spoji sa središtem zaslona.
Stranica trokuta (“m—O sred.ekr) predstavlja kurs i brzinu opažanog broda.

## Slide 12: Radarsko plotiranje (središnji način)
Kurs opažanog broda se očita na obodu (Kp=76°), a brzinu se izmjeri 9,25M (2:1)b=18,5M

## Slide 13: Radarsko plotiranje (središnji način)
Ucrtaj točku M3 0,5 M naprijed (vrijeme 3min) početak poduzimanja manevra (13:15) izbjegavanja sudara

## Slide 14: Radarsko plotiranje (središnji način)
Iz točke M3 tangiraj kružnicu CPA (3M) –točka “F”
Iscrtkani pravac predstavlja novi relativni kurs.

## Slide 15: Radarsko plotiranje (središnji način)
Iz točke “m” ucrtaj paralelni pravac s novom rel.kursom.

## Slide 16: Radarsko plotiranje (središnji način)
Budući da će se manevar izvesti promjenom kursa (brzina ostaje ista) u šestar će se uzeti brzinu vlastitog broda (O-r) i opisati kružnicu preko novog rel. kursa.

## Slide 17: Radarsko plotiranje (središnji način)
Budući da će se manevar izvesti promjenom kursa u šestar će se uzeti brzinu vlastitog broda (O-r) i opisati kružnicu preko novog rel. kursa.

## Slide 18: Radarsko plotiranje (središnji način)
Budući da će se manevar izvesti promjenom kursa u šestar će se uzeti brzinu vlastitog broda (O-r) i opisati kružnicu preko novog rel. kursa.

## Slide 19: Radarsko plotiranje (središnji način)
Budući da će se manevar izvesti promjenom kursa u šestar će se uzeti brzinu vlastitog broda (O-r) i opisati kružnicu preko novog rel. kursa.

## Slide 20: Radarsko plotiranje (središnji način)
Spoji presjecište kružnice (brzine) s novim relativnim kursom - točke (r1 i r2)

## Slide 21: Radarsko plotiranje (središnji način)
Pravac O- r 1 predstavlja novi kurs Kp=197° (promjenu kursa u desno)

## Slide 22: Radarsko plotiranje (središnji način)
Pravac O- r 2 predstavlja novi kurs Kp=82° (promjenu kursa u lijevo)